## Slide 1: Prevody medzi číselnými sústavami
Zápis čísla a: anan-1 ... a1a0
ai ... i-ta číslica, i = 0, 1, ..., n
Hodnotu čísla a vypočítame takto:
an · zn + an-1 · zn-1 + ... + a1z + a0
z ... základ číselnej sústavy

## Slide 2: Prevod postupným násobením
Hodnotu čísla a
an · zn + an-1 · zn-1 + ... + a1z + a0
dostaneme vyhodnotením polynómu
p(x) = an · xn + an-1 · xn-1 + ... + a1x1 + a0x0
pre x = z.
Hornerova schéma pre vyhodnotenie polynómu:
p(x) = ( ... (an · x + an-1 ) · x + ... + a1 ) · x + a0
Zložitosť algoritmu: O(n)
Príklad: p(x) = 2x4 – x3 + 3x2 + x – 5 pre x = 3.
koeficienty:
2 -1 3 1 -5
2
6
5
15
18
54 165
55 160
*
+
Notes: Hovoríme, že funkcia f(n) je O(g(n)) práve vtedy, ak  n0  Z+ a c  R+ také, že f(n)  g(n)  n  n0. Hovoríme, že funkcia g(n) asymptoticky dominuje funkcii f(n).

## Slide 3: Prevod postupným násobením
Postupne násobíme čiastočný výsledok prevodu základom sústavy, z ktorej prevádzame a pripočítame ďalšiu číslicu prevádzaného čísla.
Aritmetika sa vykonáva v sústave, do ktorej prevádzame.
človek: 2  10
Hodnota čísla a: ( ... (an · 2 + an-1 ) · 2 + ... + a1 ) · 2 + a0
čiastočný výsledok prevodu

## Slide 4
Príklad: (1001110)2 = (?)10
1 0 0 1 1 1 0
1
2
2
4
4
8 18 38 78
9 19 39 78
*
+
počítač: 10  2 (načítanie čísla)
Pascal: procedúra Read
Java: metóda Integer.parseInt(jTextField1.getText())
Napíšte algoritmus pre prevod z reťazca na číslo!

## Slide 5: Prevod postupným delením
prevádzaného čísla základom sústavy, do ktorej prevádzame a zapisovaním zvyšku po delení.
Aritmetika sa vykonáva v sústave, z ktorej prevádzame.
človek: 10  2
Pr: (78)10 = (?)2
78 : 2 = 39 : 2 = 19 : 2 = 9 : 2 = 4 : 2 = 2 : 2 = 1 : 2 = 0
0 1 1 1 0 0 1
Výsledok: 1001110
počítač: 2  10 (výpis čísla)
Pascal: procedúra Write
Java: metóda System.out.println()
Napíšte algoritmus pre prevod z čísla na reťazec!

## Slide 6
Rýchly prevod medzi dvojkovou a šestnástkovou sústavou
16 = 24
Pr: (1001110)2 = (?)16
1110
0100
E
4
Výsledok: 4E

## Slide 7
Pr: (11101100010)2 = (?)10
Výsledok: 1890
Pr: (1789)10 = (?)2
Výsledok: 11011111101
Pr: (11011111101)2 = (?)16
Výsledok: 6FD

## Slide 8: Pravidlá pre sčítanie v dvojkovej sústave
ai ... i-ta číslica čísla a
bi ... i-ta číslica čísla b
(a+b)i ... i-ta číslica čísla súčtu a+b
pi-1 ... prenos z predchádzajúceho rádu do rádu i
pi ... prenos do vyššieho rádu

## Slide 9: Pravidlá pre sčítanie v dvojkovej sústave
pi-1 | ai | bi | (a+b)i | pi
0 | 0 | 0 |  | 
0 | 0 | 1 |  | 
0 | 1 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 |  | 
1 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 1 |  | 
1 | 1 | 0 |  | 
1 | 1 | 1 |  | 
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1

## Slide 10
Pr: 100101 + 11001
Výsledok: 111110

## Slide 11: Pravidlá pre odčítanie v dvojkovej sústave
pi-1 | ai | bi | (a-b)i | pi
0 | 0 | 0 |  | 
0 | 0 | 1 |  | 
0 | 1 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 |  | 
1 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 1 |  | 
1 | 1 | 0 |  | 
1 | 1 | 1 |  | 
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1

## Slide 12
Pr: 100101 - 11001
Výsledok: 1100

## Slide 13: Zobrazenie celých záporných čísiel
v dvojkovom doplnku (doplnok kladného čísla do čísla 2n, kde n je počet bitov, v ktorých je číslo uložené)
Pr: Ako je uložené číslo -1 v jednom bajte?
28 = 1 0000 0000
28 - 1 = 1111 1111
Pr: Ako je uložené číslo -37 v jednom bajte?
Riešenie:
(37)10 = (100101)2
1 0000 0000 - 100101 = 1101 1011

## Slide 14
Výpočet dvojkového doplnku cez inverzný kód
1
0010 0101
1101 1010
... 37
... 37 v inverznom kóde
1101 1011
... -37 v dvojkovom doplnku
Akému číslu v desiatkovej sústave zodpovedá číslo 11011011, ak viete, že je to číslo so znamienkom?
Riešenie:
-27 + 26 + 24 + 23 + 21 + 20 = -128 + 64 + 16 + 8 + 2 + 1 = -37
Pr: -37 + 24 = ?
1101 1011
... -37 v dvojkovom doplnku
0001 1000
... 24
1111 0011
... (?)10

## Slide 15
Pre násobenie a delenie ale treba vedieť, či čísla majú alebo nemajú znamienko (výsledok násobenia sa vždy zapisuje do dvojnásobného počtu bitov):
Neznamienkovo: 05 * FF = 5 * 255 = 1275 = 04FB
Znamienkovo: 05 * FF = 5 * (-1) = -5 = FFFB
Výhoda dvojkového doplnku:
Na sčítanie a odčítanie možno použiť rovnaké logické obvody ako pre čísla bez znamienka.
1101 1011
... 219
0001 1000
... 24
1111 0011
... 243
Aj pri porovnaní treba vedieť, či ide o čísla bez znamienka alebo so znamienkom:
Neznamienkovo: 05 < FF ... true, lebo 5 < 255
Znamienkovo: 05 < FF ... false, lebo 5 > -1

## Slide 16: Reprezentácia čísiel v počítači
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Hodnoty v pamäti sú abstraktné numerické veličiny.
65
+65
(41)16
‘A’
Počítač zobrazuje čísla v obmedzenom počte bitov.
x := x + 1 sa vypočíta správne pre ľubovoľné x
v nekonečne presnej aritmetike.
Na počítači sa priradenie pre celočíselné x vykoná správne, len ak -maxint  x < maxint.

## Slide 18
Pre reálne x je situácia ešte horšia, lebo:
rozsah (daný exponentom) je obmedzený
presnosť (daná mantisou) je obmedzená, t.j. je obmedzený počet hodnôt medzi dvomi číslami
=> výpočet s reálnymi číslami na počítači aproximuje reálnu aritmetiku
Semilogaritmický zápis reálneho čísla: 1.23 e 1
mantisa
exponent
Zobrazenie čísiel v pohyblivej rádovej čiarke
Hodnota čísla: mantisa * základ sústavy umocnený na exponent (1.23 * 101 = 12.3)

## Slide 19
Predpokladajme formát:
m.mmee
Pr1: 1.23e1 + 4.56e0 = 1.23e1 + 0.456e1 = ?
1.68e1 ... ak pri výpočte použijeme dve desatinné miesta mantisy
1.69e1 ... ak pri výpočte použijeme tri desatinné miesta mantisy a výsledok zaokrúhlime
Aritmetické operácie vykonávajte s číslami s podobnými exponentmi.

## Slide 20
Pr2: K číslu 1.23e3 pripočítajte desaťkrát číslo 1.00e0.
Riešenie A:
krok: 1.23e3 + 0.001e3 = 1.23e3
krok: 1.23e3 + 0.001e3 = 1.23e3
...
Výsledok: 1.23e3
Riešenie B:
krok: 10 * 1.00e0 = 1.00e1
krok: 1.23e3 + 0.01e3 = 1.24e3
Výsledok operácie závisí od poradia čiastočných operácií.

## Slide 21
Násobením a delením sa chyba zväčšuje.
Pr: 2 * výsledok z Pr2.
2 * 1.23e3 = 2.46e3
Správne: 2 * 1.24e3 = 2.48e3
Najprv robte násobenie a delenie, potom sčítanie a odčítanie.
x * (y + z)  x * y + x * z

## Slide 22
Porovnanie reálnych čísiel na počítači
Relácia x = y sa vyhodnotí ako pravdivá len vtedy, keď všetky bity operandov sú rovnaké.
Lepšie: zvolíme toleranciu, s akou považujeme dve čísla za rovnaké
x = y  if abs(x-y) <= tolerancia then ...
x > y  if x-y > tolerancia then ...
x < y  if x-y < -tolerancia then ...

## Slide 23
Norma IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers), číslo v jednoduchej presnosti:
31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
mantisa
exponent
znamienko čísla (mantisy): + ... 0, - ... 1

## Slide 24
Normalizované číslo má mantisu  1; 2), t.j. 1.m22m21...m0
Exponent je uložený vo formáte posunutej nuly
(k exponentu pripočítame 127):
e  -126; 127 => kód  1; 254
Kódy 0 a 255 sú rezervované pre špeciálne čísla, napr.:
Nula
  exponent: -127 (kód 0)
  mantisa: 0
  znamienko: môže byť + aj -.
Plus nekonečno
  exponent: 128 (kód 255)
  mantisa: 0
  znamienko: +

## Slide 25
Pr: Ako je uložené číslo 0.3 v jednoduchej presnosti?
(0.3)10 = (?)2
0.3 * 2
0.6 * 2
1.2  0.2 * 2
0.4 * 2
0.8 * 2
1.6  0.6 * 2
1.2  0.2 * 2
0.4 * 2
0.8 * 2
1.6 ...
Výsledok: 0.010011001100110011001100110...
V normalizovanom tvare a po zaokrúhlení:
mantisa: (1.00110011001100110011010)2
exponent: -2

## Slide 26
Exponent v tvare posunutej nuly: -2+127=125
(125)10 = (?)2
Kód exponentu: 01111101
Zobrazenie čísla 0.3 v jednoduchej presnosti:
0
01111101
00110011001100110011010
= (3E99999A)16
Mantisa: 1. 00110011001100110011010