## Slide 1: Registre
užívateľské
systémové – používajú sa na riadenie procesora
– pamäťové miesta vo vnútri procesora
Užívateľské registre:
univerzálne
segmentové
čítač inštrukcií
register príznakov

## Slide 2: Univerzálne registre
 | 31 | 16 | 15 | 8 | 7 | 0
EAX |  |  | AX |  |  | 
EBX |  |  | BX |  |  | 
ECX |  |  | CX |  |  | 
EDX |  |  | DX |  |  | 
ESI |  |  | SI |  |  | 
EDI |  |  | DI |  |  | 
EBP |  |  | BP |  |  | 
ESP |  |  | SP |  |  | 
AH
AL
BH
BL
CH
CL
DH
DL
obsahujú operandy inštrukcií
obsahujú offsetovú časť adresy alebo sa podieľajú na jej výpočte

## Slide 3: Segmentové registre
 | 15 |  |  | 0 | 
CS |  |  |  |  | code segment
DS |  |  |  |  | data segment
SS |  |  |  |  | stack segment
ES |  |  |  |  | 
FS |  |  |  |  | extra segment
GS |  |  |  |  | 
v reálnom režime obsahujú bázovú adresu segmentu.
v chránenom režime obsahujú smerník (selektor) do tabuľky deskriptorov segmentov; inicializujú sa automaticky.
Notes: Deskriptor je 64-bitové číslo popisujúce segment; obsahuje bázovú adresu segmentu, jeho veľkosť a práva prístupu.

## Slide 4: Čítač inštrukcií (Instruction Pointer) EIP
32-bitový register
Nie je priamo prístupný programátorovi.
Nastavuje sa automaticky pri spustení programu na offset prvej inštrukcie.
Aktualizuje sa po prenose inštrukcie z pamäti do procesora (vo fáze Instruction Fetch) na adresu inštrukcie nasledujúcej. Menia ho tiež inštrukcie skoku, volania a návratu z procedúry.
Microsoft Visual Studio, okno Disassembly:
mov edx, offset myMessage
004033F5 mov edx,406000h
Microsoft Visual Studio, okno Registers:
EIP = 004033F5

## Slide 5: Register príznakov
– 32-bitový register. Obsahuje informácie
o výsledku poslednej aritmetickej alebo logickej operácie
o stave procesora
o stave práve spracovávanej úlohy
31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | RF
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 |  |  |  | OF | DF | IF | TF | SF | ZF | 0 | AC | 0 | PF | 1 | CF
používa operačný systém

## Slide 6: CF (Carry Flag) – indikačný bit prenosu
Nastaví sa na 1, keď došlo k prenosu z najvyššieho bitu výsledku, t.j. keď sa výsledok aritmetickej operácie s číslami bez znamienka nezmestí do určeného registra alebo pamäťového miesta.
V opačnom prípade sa vynuluje.
mov al,0FFh; ulož 0FFh do registra al add al,4; pripočítaj 4 k obsahu al
1111 1111 (= FFh)
100 (= 4h)
(1)0000 0011 (= 103h  <0;FFh>)
CF = 1

## Slide 7
mov al,127 add al,4
0111 1111 (= 127)
100 (= 4)
1000 0011 (= 131  <0;255>)
CF = 0

## Slide 8: OF (Overflow Flag) – indikačný bit pretečenia
OF sa nastavuje pri nerovnosti prenosov do a z najvyššieho bitu.
mov al,-1 add al,4
došlo k prenosu do najvyššieho bitu, ale nedošlo k prenosu z najvyššieho bitu,
alebo keď došlo k prenosu len z najvyššieho bitu.
1111 1111 (= -1)
100 (= 4)
(1)0000 0011 (= 3  <-128;127>)
OF = 0
Testuje sa po aritmetickej operácii s číslami so znamienkom. Nastaví sa na 1, keď sa výsledok aritmetickej operácie s číslami so znamienkom nezmestí do cieľového operandu, t.j. keď

## Slide 9
mov al,127 add al,4
0111 1111 (= 127)
100 (= 4)
1000 0011 (= 131  <-128;127>)
OF = 1

## Slide 10: SF (Sign Flag) – indikačný bit znamienka
mov al,-1 add al,4
1111 1111 (= -1)
100 (= 4)
0000 0011 (= 3)
Používa sa, keď pracujeme s číslami so znamienkom.
Nastaví sa
na 0, keď výsledok aritmetickej operácie je kladný,
na 1, keď výsledok aritmetickej operácie je záporný.
SF má rovnakú hodnotu ako najvyšší (znamienkový) bit výsledku.
SF = 0

## Slide 11: AC (Auxiliary Carry Flag) – indikačný bit pomocného prenosu
mov al,28h add al,9
0010 1000 (= 28 BCD)
0000 1001 (= 09 BCD)
0011 0001 (= 31?)
Používa sa, keď pracujeme s číslami v desiatkovej sústave v zhustenom kóde BCD.
Nastaví sa na 1, keď pri sčítaní alebo odčítaní došlo k prenosu z 3. do 4. bitu.
AC = 1

## Slide 12: ZF (Zero Flag)
Nastaví sa na 1, keď výsledok predchádzajúcej operácie je 0.
mov al,-1 add al,4
1111 1111 (= -1)
100 (= 4)
0000 0011 (= 3)
ZF = 0
mov al,-1 add al,1
1111 1111 (= -1)
1 (= 1)
0000 0000
ZF = 1

## Slide 13: PF (Parity Even)
Nastaví sa na 1, keď v najnižšom bajte výsledku predchádzajúcej operácie má párny počet bitov hodnotu 1. Používa sa najmä pri prenose dát medzi zariadeniami.

## Slide 14: DF (Direction Flag)
Používa sa pri práci s poľom dát (reťazcom, maticou atď.). Nastavuje sa inštrukciami v programe.
Ak má bit DF hodnotu 0, tak sa po spracovaní jedného prvku poľa index zvýši o toľko bajtov, koľko zaberá jeden prvok poľa (pole sa spracováva od začiatku, teda reťazec zľava doprava).
Ak je bit DF nastavený na 1, tak sa index zmenšuje o dĺžku jedného prvku (pole sa spracováva od konca).

## Slide 15: IF (Interrupt Enable Flag)
Nastavuje sa inštrukciami v programe.
Ak je bit IF nastavený na 1, môže byť spracovanie programu procesorom prerušené signálom od periférneho zariadenia (klávesnice, disku, modemu atď.).
Ak má bit IF hodnotu 0, tak procesor externé prerušenia ignoruje.
Pri vstupe do obslužného programu prerušenia sa príznak IF automaticky nastavuje na 0 a po skončení obslužného programu sa jeho pôvodná hodnota zase obnovuje.

## Slide 16: TF (Trap Flag) RF (Resume Flag)
Používajú sa pri ladením programov.
Nastavujú sa inštrukciami v programe (debuggeri).
Štandardná hodnota je 0.
Ak nastavíme bit TF na 1, prejde procesor do tzv. krokovacieho režimu, v ktorom sa generuje interné prerušenie po každej inštrukcii.
Ak nastavíme bit RF na 1, prípadný breakpoint na nasledujúcej inštrukcii sa bude ignorovať.
Debugger nastaví RF na 1 po ukončení obslužného programu breakpointu, takže program môže pokračovať od rovnakej inštrukcie, ktorá predtým breakpoint spôsobila. Po úspešnom vykonaní tejto inštrukcie sa príznak RF vynuluje.

## Slide 17
Legacy x86 registre
Registre podporované v 64-bitovom režime

## Slide 18: Spôsoby adresovania
implicitný operand
Implicitné adresovanie
operand v zápise inštrukcie nevidíme.
mul bx; bx * ax  dx:ax
- definujú, ako vypočítame efektívnu adresu (offset) operandu.
Notes: Ak je vysledok operacie mul (nasobenia) vacsi ako 16 bitov, vysledok budeme hladat v registry ax. V opacnom pripade musime zahrnut aj register dx

## Slide 19
priamy operand
Explicitné adresovanie
Priamy operand (immediate operand)
hodnota operandu je zapísaná priamo v inštrukcii.
mov al,3; 3  al

## Slide 20
1234h | 
priama adresa
Priama adresa (direct memory)
meno registra alebo adresa, na ktorej je operand.
mov al,Pocet; [Pocet]  al
AL
adresa premennej Pocet
(offset v dátovom segmente)

## Slide 21
1234h | 
V priamej adrese môžeme použiť indexy:
mov al,Pocet+2; [Pocet+2]  al
mov al,Pocet[2]; [Pocet+2]  al
AL
adresa premennej Pocet
(offset v dátovom segmente)

## Slide 22
Nepriama adresa (indirect memory)
V inštrukcii je zapísaná adresa, na ktorej nájdeme adresu operandu.
Adresou v inštrukcii je bázový register a/alebo indexový register, ku ktorým ešte možno pripočítať posunutie.
Efektívna adresa = báza + index + posunutie
V chránenom režime:
Ktorýkoľvek 32-bitový univerzálny register môže byť použitý ako bázový register alebo (s výnimkou registra ESP) ako indexový register. Indexový register sa môže násobiť číslom 2, 4 alebo 8, čo umožňuje zrýchliť prístup k položkám polí typu word, dword, resp. qword.
Segment operandu sa určuje podľa bázového registra:
EAX, EBX, ECX, EDX, ESI, EDI => operand leží v dátovom segmente.
EBP, ESP => operand leží v zásobníkovom segmente.

## Slide 23
1234h | 
AL
nepriama adresa s bázou
mov al,[ebx]
EBX
00
34
12
00

## Slide 24
1234h | 
1236h | 
AL
nepriama adresa s bázou a posunutím
mov al,[ebx+2]
EBX
00
34
12
00

## Slide 25
1234h | 
1236h | 
nepriama adresa s bázou a indexom
mov al,[ebx+esi]
AL
2
ESI
EBX
00
34
12
00

## Slide 26
1234h | 
1236h | 
nepriama adresa s indexom a posunutím
mov al,[Pocet + esi] alebo
mov al,Pocet[esi]
Posunutím môže byť aj premenná:
ESI
AL
2
adresa premennej Pocet

## Slide 27
Retaz : | ‘N’
Retaz + 1: | ‘o’
Retaz + 2: | ‘ ’
Retaz + 3: | ‘n’
... | ...
Retaz + 9: | ‘!’
Retaz + 10: | 0Dh
Retaz + 11: | 0Ah
Retaz + 12: | 0
Vypíšte na obrazovku znakový reťazec „No nazdar!“ ukončený nulou, ktorý je uložený v premennej Retaz.
4Eh – ASCII kód písmena „N“
Znak CR (Carriage Return) – presunie kurzor na začiatok riadku
Znak LF (Line Feed) – presunie kurzor o riadok nižšie

## Slide 28
TITLE MASM Vstup_vystup(main.asm)
INCLUDE Irvine32.inc
.data
Retaz DB "No nazdar!",0Dh,0Ah,0
.code
main PROC
mov ebx,offset Retaz; ulož do ebx adresu 1. znaku reťazca
mov edi,0; prvý znak má index 0
Vypis: mov al,[ebx+edi]; ulož do al znak na offsete ebx+edi
cmp al,0; porovnaj al s nulou
je Koniec; ak sú rovnaké, skok na návestie Koniec
call WriteChar; vypíš znak, ktorého ASCII kód je v al
inc edi; zvýš index o 1
jmp Vypis
Koniec:
exit
main ENDP
END main

## Slide 29
lepšie!
Nepriame adresovanie sa používa pri spracovaní polí dát:
bázový register - adresa začiatku poľa (báza poľa)
indexový register - prístup k položkám poľa.
Kódovanie:
mov al,[Retaz+edi]  8A 87 00 60 40 00
mov al,[ebx+edi]  8A 04 1F