## Slide 1: Inštrukcie pre kopírovanie údajov
mov register/pamäť, register/pamäť/číslo (move data)
- nemenia príznaky

## Slide 2
1234h | 56h
mov al,Pocet; hodnota 56h  al
mov ebx,offset Pocet; adresa 1234h  ebx
56h
AL
adresa premennej Pocet
(offset v dátovom segmente)
Rozdiel medzi hodnotou a adresou premennej

## Slide 3
lepšie!
Pri kopírovaní dát do a z pamäti sa najčastejšie používa register EAX (resp. jeho časť), lebo:
Jedna DB -1
mov bl,Jedna  8A 1D D0 69 40 00
mov al,Jedna  A0 D0 69 40 00
Hyde, R.: The Art of Assembly Language Programming, kap. 5.4 Encoding 80x86 Instructions

## Slide 4
mov ebx,offset Pocet[edi]
Operátor offset nemôžeme použiť na získanie adresy pamäťového miesta, na ktoré sa odkazujeme nepriamo (pomocou bázového alebo indexového registra).
Chceme do EBX uložiť adresu premennej Pocet zväčšenú o EDI:
nefunguje!

## Slide 5
lea register, pamäť (load effective address)
uloží offset pamäťového operandu do univerzálneho registra.
lea ebx,Pocet to isté ako mov ebx,offset Pocet
lea ebx,Pocet[edi]; do EBX ulož adresu Pocet zväčšenú o EDI

## Slide 6
movzx register, register/pamäť (move with zero-extend)
skopíruje pravý operand do dolnej polovice ľavého operandu a hornú polovicu ľavého operandu naplní nulami
movzx bx,dl to isté ako mov bl,dl
mov bh,0
xchg register/pamäť, register/pamäť (exchange)
vymení obsahy operandov
movsx register, register/pamäť (move with sign-extend)
skopíruje pravý operand do dolnej polovice ľavého operandu a hornú polovicu ľavého operandu naplní hodnotou znamienkového bitu pravého operandu

## Slide 7: Aritmetické inštrukcie
add register/pamäť, register/pamäť/číslo (add)
nastavujú príznakové bity ZR, CY, OV, AC, PE, PL
sčíta operandy, výsledok uloží do ľavého operandu
sub register/pamäť, register/pamäť/číslo (subtract)
odčíta pravý operand od ľavého, výsledok uloží do ľavého operandu

## Slide 8
adc register/pamäť, register/pamäť/číslo (add with carry)
sčíta operandy a CY, výsledok uloží do ľavého operandu
používa sa pri sčítaní operandov dlhších než veľkosť univerzálneho registra v danom režime procesora
A DQ 12345678h ; 78 56 34 12 00 00 00 00
B DQ 9 ; 09 00 00 00 00 00 00 00
C DQ ?; C = A + B
1.
mov eax,dword ptr A
add eax,dword ptr B
mov dword ptr C,eax
mov eax,dword ptr A+4
adc eax,dword ptr B+4
mov dword ptr C+4,eax
2.

## Slide 9
lepšie!
add edi,1  83 C7 01
inc edi  47
sbb register/pamäť, register/pamäť/číslo (subtract with borrow)
odčíta pravý operand a príznak CY od ľavého operandu
pri odčítaní operandov dlhších než veľkosť univerzálneho registra v danom režime procesora
inc register/pamäť (increment)
zvýši hodnotu operandu o 1
nemení CY!

## Slide 10
cmp register/pamäť, register/pamäť/číslo (compare)
porovná operandy: odčíta pravý operand od ľavého, nastaví príznakové bity podľa výsledku operácie, ale výsledok nikam neuloží
dec register/pamäť (decrement)
zníži hodnotu operandu o 1
nemení CY!

## Slide 11
ak horná polovica výsledku = 0, OV a CY sa vynulujú
inak sa OV a CY nastavia na 1
mul register/pamäť (unsigned multiply)
násobenie čísiel bez znamienka
Typ operandu | Čím sa násobí | Výsledok sa uloží do
byte | AL | AX
word | AX | DX:AX
dword | EAX | EDX:EAX

## Slide 12
Ak horná polovica výsledku je znamienkovým rozšírením dolnej, OV a CY sa nastavia na 0, inak na 1.
imul register/pamäť (signed multiply)
násobenie čísiel so znamienkom
implicitné operandy ako mul
imul register, register/pamäť/konštanta
ľavý operand = ľavý * pravý
obidva operandy musia mať rovnaký typ (word alebo dword)
  imul dx,word ptr [edi]
imul register, register/pamäť, konštanta
ľavý operand = prostredný * pravý
ľavý a prostredný operand musia mať rovnaký typ (word alebo dword)

## Slide 13
  Chceme vydeliť 4001 v AX desiatimi:
    mov dx,0
    mov bx,10
    div bx; ax = 400, dx = 1
Ak delíme nulou, alebo ak sa podiel nezmestí do určeného registra, generuje sa prerušenie číslo 0.
div register/pamäť (unsigned divide)
celočíselné delenie čísiel bez znamienka
Delenec | Typ operandu (deliteľa) | Podiel | Zvyšok
AX | byte | AL | AH
DX:AX | word | AX | DX
EDX:EAX | dword | EAX | EDX

## Slide 14
idiv register/pamäť (signed divide)
celočíselné delenie čísiel so znamienkom
implicitné operandy ako div

## Slide 15: Znamienkové rozšírenie
Pred delením operandov rovnakého typu so znamienkom musíme zabezpečiť, aby horná polovica delenca bola znamienkovým rozšírením dolnej.
cbw (convert byte to word)
konvertuje AL do AX (všetky bity registra AH sa naplnia hodnotou najvyššieho bitu registra AL)
Vydeliť číslo -15 v registri BH číslom 2 v registri BL:
  mov al,bh; al = F1h = -15
  cbw; ax = FFF1h = -15
  idiv bl; al = F9h = -7, ah = FFh = -1

## Slide 16
cwd (convert word to doubleword)
konvertuje AX do DX:AX
konvertuje AX do EAX
cwde (convert word to doubleword extended)
cdq (convert doubleword to quadword)
konvertuje EAX do EDX:EAX
Inštrukcie cbw, ... nemenia príznaky.

## Slide 17
    mov al,-15 ; al =-15 = 11110001b neg al ; al = 15 = 00001111b mov bl,al ; bl = 15 = 00001111b neg bl ; bl =-15 = 11110001
neg register/pamäť (two’s complement negation)
zmení znamienko operandu (nahradí operand jeho dvojkovým doplnkom)