## Slide 1: Inštrukcie pre prácu so zásobníkom
push register/pamäť/číslo
Uloží operand na vrchol zásobníka.
Operand musí mať typ word alebo dword.
  ESP = ESP – 2(4), [ESP] = operand
push 1
ESP  | 01
 | 00
 | 00
 | 00
Zásobník
Notes: Číslo môže byť aj konštanta deklarovaná pomocou direktívy EQU, ale pri jej deklarácii sa nemôže použiť symbol $.

## Slide 2
pusha
uloží do zásobníka obsahy všetkých univerzálnych univerzálnych registrov v poradí EAX, ECX, EDX, EBX, ESP (pôvodný obsah), EBP, ESI, EDI
popa
vyberie zo zásobníka obsahy všetkých univerzálnych registrov v poradí EDI, ESI, EBP, ďalšie slovo sa ignoruje, EBX, EDX, ECX, EAX
pop register/pamäť
Vyberie operand zo zásobníka.
Operand musí mať typ word alebo dword.
operand = [ESP], ESP = ESP + 2(4)

## Slide 3
pushf
uloží do zásobníka dolnú polovicu registra príznakov EFLAGS
pushfd
uloží do zásobníka 32-bitový register príznakov EFLAGS
popf
vyberie zo zásobníka dolnú polovicu registra príznakov EFLAGS
popfd
vyberie zo zásobníka register príznakov EFLAGS
Inštrukcie popf a popfd menia príznaky, ostatné inštrukcie príznaky nemenia.

## Slide 4: Procedúry
Deklarácia:
meno procedúry PROC [jazyk] [USES registre] [, parametre]
telo procedúry
ret; návrat
meno procedúry ENDP
adresa prvej inštrukcie v procedúre

## Slide 5: Volanie procedúry
call meno procedúry
Nepriame:
call register/pamäť
Priame:
Uloží do zásobníka návratovú adresu a vykoná skok na prvú inštrukciu procedúry.
Návratovou adresou je aktuálna hodnota čítača inštrukcií EIP, t.j. offset inštrukcie, ktorá nasleduje za inštrukciou call.
call sa prekladá rovnako ako jmp.
ret
Vyberie zo zásobníka návratovú adresu a uloží ju do EIP.
Návrat z procedúry

## Slide 6
vzdialenosť: -7
Strojový kód:
.code Nic PROC 004033F0 90 nop 004033F1 C3 ret Nic ENDP
main PROC 004033F2 E8 F9 FF FF FF call Nic 004033F7 33 C0 xor eax,eax

## Slide 7
0018FF88 | ?
 | ?
 | ?
 | ?
 0018FF8C | ?
Zásobník
Na začiatku hlavného programu:
004033F2
EIP
0018FF8C
ESP
Po call Nic:
004033F0
EIP
0018FF88
ESP
0018FF88 | F7
 | 33
 | 40
 | 00
0018FF8C | ?

## Slide 8
Zásobník
Po nop:
004033F1
EIP
0018FF88
ESP
Po ret:
0018FF88 | F7
 | 33
 | 40
 | 00
0018FF8C | ?
0018FF88 | F7
 | 33
 | 40
 | 00
 0018FF8C | ?
004033F7
EIP
0018FF8C
ESP

## Slide 9: Odovzdávanie parametrov
v registroch – v čistých assemblerovských programoch
v zásobníku
Odovzdávanie parametrov cez zásobník
Pred volaním procedúry sa parametre uložia do zásobníka. Typ parametrov musí byť dword.
V procedúre sa sprístupnia pomocou nepriameho adresovania s použitím bázového registra EBP.
Napíšte procedúru, ktorá ku všetkým prvkom poľa typu byte pripočíta zadanú hodnotu. Parametrami procedúry budú:
  adresa poľa
  dĺžka poľa v bajtoch
  číslo, ktoré sa má pripočítať

## Slide 10
.data Pole DB 0,1,2,3,4 Dlzka DD $-Pole Cislo EQU 1
.code
main PROC push offset Pole push Dlzka push Cislo call Pripocitaj
exit main ENDP
Sem príde procedúra Pripocitaj
ESP | návratová adresa
ESP + 4 | Cislo
ESP + 8 | Dlzka
ESP + 12 | offset Pole
ESP + 16 | ?
Zásobník po call Pripocitaj:

## Slide 11
Pripocitaj PROC mov ebp,esp mov ebx,[ebp+12]; offset mov ecx,[ebp+8]; Dlzka mov al,[ebp+4]; Cislo Cyklus:
add [ebx],al inc ebx loop Cyklus ret 12 ; zo zásobníka vyberie návratovú
; adresu a parametre (12 bajtov) Pripocitaj ENDP
Procedúra:
ESP | návratová adresa
ESP + 4 | Cislo
ESP + 8 | Dlzka
ESP + 12 | offset Pole
ESP + 16 | ?
Zásobník po call Pripocitaj:

## Slide 12: Formálne parametre a špecifikácia jazyka
Pri deklarácii procedúry v direktíve PROC môžeme parametrom procedúry priradiť symbolické mená. Potom k parametrom môžeme pristupovať pomocou týchto mien, a nie cez nepriamu adresu s registrom EBP.
Výhody:
čitateľnejší kód procedúry
nemusíme si pamätať vzdialenosť parametrov od vrcholu zásobníka.
Každému formálnemu parametru môžeme predpísať typ. Ak neuvedieme typ parametra, predpokladá sa dword.

## Slide 13
Jazyk | Parametre sa ukladajú do zásobníka | Parametre vyberie zo zásobníka
Pascal Basic Fortran | zľava doprava | procedúra (v príkaze ret n)
C Prolog | sprava doľava | volajúci program (add sp,n)
stdcall (v 32-bitových aplikáciách, pri volaní služieb Windows) | sprava doľava | procedúra
Špecifikácia programovacieho jazyka pri volaní procedúry

## Slide 14
Pripocitaj PROC pascal paOffset, paDlzka,
paCislo:byte mov ebx,paOffset mov ecx,paDlzka mov al,paCislo Cyklus:
add [ebx],al inc ebx loop Cyklus ret
Pripocitaj ENDP
Prekladač automaticky doplní „rámec zásobníka“:
push ebp
mov ebp,esp
a na konci procedúry:
leave
ret 0Ch

## Slide 15
Pripocitaj PROC C paCislo:byte, paDlzka, paOffset
mov ebx,paOffset mov ecx,paDlzka mov al,paCislo Cyklus:
add [ebx],al inc ebx loop Cyklus ret
Pripocitaj ENDP
main PROC push offset Pole push Dlzka push Cislo call Pripocitaj
add esp,0Ch
exit main ENDP
Prekladač automaticky doplní „rámec zásobníka“:
push ebp
mov ebp,esp
a na konci procedúry:
leave
ret

## Slide 16
Pripocitaj PROC pascal USES eax ebx ecx paOffset, paDlzka, paCislo:byte mov ebx,paOffset mov ecx,paDlzka mov al,paCislo Cyklus:
add [ebx],al inc ebx loop Cyklus ret
Pripocitaj ENDP
Prekladač automaticky doplní:
push ebp
mov ebp,esp
push eax
push ebx
push ecx
a na konci procedúry:
pop ecx
pop ebx
pop eax
leave
ret 0Ch
Uchovanie registrov v procedúre

## Slide 17: Lokálne premenné
Lokálne premenné existujú len počas vykonávania procedúry; zanikajú pred návratom z procedúry.
Sú uložené v zásobníku nad návratovou adresou a odloženým registrom EBP.
Syntax:
LOCAL premenná1 [, premenná2] … [= symbol]
Upravte procedúru Pripocitaj tak, že v lokálnej premennej Sucet spočítate všetky prvky poľa.
symbolická konštanta, ktorej prekladač priradí počet bajtov, ktoré spolu lokálne premenné zaberajú v zásobníku

## Slide 18
Pripocitaj PROC pascal USES eax ebx ecx paOffset, paDlzka, paCislo:byte
LOCAL Sucet:byte mov ebx,paOffset mov ecx,paDlzka mov al,paCislo
mov Sucet,0 Cyklus:
add [ebx],al
mov ah,[ebx]
add Sucet,ah inc ebx loop Cyklus ret
Pripocitaj ENDP
Prekladač automaticky doplní:
push ebp
mov ebp,esp
add esp,0FFFFFFFCh; -4
push eax
push ebx
push ecx
a na konci procedúry:
pop ecx
pop ebx
pop eax
leave
ret 0Ch

## Slide 19
 | miesto, ktoré sa môže používať v procedúre
ESP | Sucet
EBP | EBP z hl. programu
EBP + 4 | návratová adresa
EBP + 8 | Cislo
EBP + 12 | Dlzka
EBP + 16 | offset Pole
EBP + 20 | 
Zásobník po add esp,-4: