## Slide 1: Inštrukcie pre nastavenie príznakových bitov
clc
CF = 0
nastavujú jeden príznakový bit, ostatné príznaky nemenia
nemajú operandy
stc
CF = 1
cmc
neguje CF
cld
DF = 0
clear carry flag
set carry flag
complement carry flag
clear direction flag

## Slide 2
sti
IF = 1
lahf
skopíruje dolných 8 bitov registra EFLAGS do registra AH:
sahf
cli
IF = 0
std
DF = 1
CF
1
PF
0
AF
0
ZF
SF
0
1
2
3
4
5
6
7
skopíruje AH do dolného bajtu registra EFLAGS.
set direction flag
load flags into AH register
set interrupt flag
clear interrupt flag
store AH register to flags

## Slide 3: Reťazcové inštrukcie
Slúžia na spracovanie polí typu byte, word a dword.
Pred vykonaním reťazcovej inštrukcie musíme do ESI uložiť adresu (offset) zdrojového reťazca a do EDI adresu cieľového reťazca.
Registre ESI a EDI slúžia ako indexy; po vykonaní operácie s jedným prvkom reťazca (skopírovaní, porovnaní, …) sa index automaticky aktualizuje, t.j. k registru ESI, resp. EDI sa pripočíta alebo odpočíta toľko bajtov, ktoré zaberá jeden prvok reťazca (1, 2 alebo 4 v závislosti od typu reťazca).

## Slide 4
Hodnota DF | Vplyv na ESI a EDI | Smer spracovania reťazca | Poradie adries
0 | zvyšuje sa | dopredu | od nižších k vyšším
1 | znižuje sa | dozadu | od vyšších k nižším
Typ reťazca oznámime inštrukcii buď tak, že meno reťazca uvedieme ako operand inštrukcie, alebo zapíšeme inštrukciu bez operandov, ale s príponou b, w, resp. d.
Prefix rep opakuje reťazcovú inštrukciu, kým sa nevynuluje register ECX. Ak je na začiatku ECX = 0, inštrukcia sa nevykoná ani raz.

## Slide 5
movs cieľ. reťazec, zdroj. reťazec
movsb
movsw
movsd
skopíruje dáta z pamäti, na ktorú ukazuje ESI, do pamäti, na ktorú ukazuje EDI
nemení príznaky ani AL (resp. AX, resp. EAX)
move data from string to string
Inštrukcia | Kopíruje | ESI a EDI sa zvýši/zníži o
movsb | bajt | 1
movsw | slovo | 2
movsd | dvojslovo | 4

## Slide 6
.data
zdroj DD 20 DUP(0FFFFFFFFh)
ciel DD 20 DUP(0)
.code
main PROC
cld; smer = dopredu
mov ecx, LENGTH zdroj; nastav pocet opakovani
mov esi, OFFSET zdroj; ESI ukazuje na zdroj
mov edi, OFFSET ciel; EDI ukazuje na ciel
rep movs ciel,zdroj; tiez rep movsd
exit
main ENDP
END main
Skopírujte pole 20 celých čísiel typu dword z premennej zdroj do premennej ciel.
Po skopírovaní registre ESI a EDI ukazujú za koniec polí.

## Slide 7
AC
8A 06
 46
lods zdrojový reťazec
lodsb
lodsw
lodsd
skopíruje bajt reťazca do AL (resp. word do AX, resp. dword do EAX)
nemení príznaky
lepšie!
load data from string
lodsb
to isté ako
mov al,[esi]
inc esi
cld
mov esi,offset Retazec

## Slide 8
stos cieľový reťazec
stosb
stosw
stosd
skopíruje obsah AL (resp. AX, resp. EAX) do reťazca
nemení príznaky
store data to string

## Slide 9
Pomocou reťazcovej inštrukcie stosw vynulujte Pole.
.data
Dlzka EQU 20
Pole DW Dlzka dup(0FFFFh)
.code
main PROC
cld; smer = dopredu
mov edi,offset Pole
mov ecx,Dlzka
xor ax,ax; AX = 0
rep stosw
exit
main ENDP
END main

## Slide 10
scas cieľ. reťazec
scasb
scasw
scasd
porovná bajt (slovo alebo dvojslovo) reťazca s obsahom registra AL (AX alebo EAX) tak, že odčíta prvok reťazca od AL (AX alebo EAX) a nastaví príznaky.
scan string
porovná reťazce tak, že bajt (slovo alebo dvojslovo) cieľového reťazca odčíta od bajtu (slova alebo dvojslova) zdrojového reťazca a nastaví príznaky
cmps cieľ. reťazec, zdroj. reťazec
cmpsb
cmpsw
cmpsd
compare string operands

## Slide 11
Prefix repe (repz) opakuje reťazcovú inštrukciu, kým ECX  0 a zároveň ZF = 1. Ak je na začiatku ECX = 0, inštrukcia sa nevykoná ani raz.
Prefix repne (repnz) opakuje reťazcovú inštrukciu, kým ECX  0 a zároveň ZF = 0. Ak je na začiatku ECX = 0, inštrukcia sa nevykoná ani raz.

## Slide 12
Načítajte meno súboru. Nájdite v ňom bodku.
.data
menoSuboru DB 20 dup(?)
.code
main PROC
mov edx,offset menoSuboru
mov ecx,20
call ReadString; nacitaj meno suboru
mov ecx,eax; uloz skutocnu dlzku mena do ecx
mov al,'.'
cld
mov edi,edx
repne scasb; edi ukazuje za '.', ak tam je
jne NieJe
dec edi; edi ukazuje na bodku
NieJe:

## Slide 13: Dvojrozmerné polia
Obvykle uložené po riadkoch.
Na prístup k prvkom poľa sa používa nepriame adresovanie s bázou, indexom a posunutím, kde posunutie je meno poľa:
meno_pola[báza + index]
Báza je offset riadku v rámci poľa.
Index je offset stĺpca v rámci riadku.

## Slide 14
.data
Matica DW 10h, 20h, 30h, 40h, 50h
DlzkaRiadku EQU $ - Matica
DW 60h, 70h, 80h, 90h, 0A0h
DW 0B0h, 0C0h, 0D0h, 0E0h, 0F0h
.code
main PROC
IndexRiadku EQU 1
IndexStlpca EQU 2
mov ebx, DlzkaRiadku*IndexRiadku; offset riadku
mov esi, IndexStlpca
mov ax, Matica[ebx + esi*type Matica]; AX = 80h
Uložte do registra AX zvolený prvok dvojrozmerného poľa Matica.

## Slide 15
.data
Rozmer EQU 4
Matica DW Rozmer*Rozmer dup(?)
.code
Odriadkuj MACRO
  mov al, 0Dh
call WriteChar
mov al, 0Ah
call WriteChar
ENDM
Vygenerujte maticu 4 * 4 celých čísiel bez znamienka typu word. Uložte ju do pamäti a vypíšte na obrazovku.

## Slide 16
GenerujMaticu PROC USES EAX ECX ESI
; generuj maticu a ulož ju do pamäti
mov esi,0
mov ecx,Rozmer*Rozmer
Generuj:
mov eax,10000h
call RandomRange; generuje náh. číslo <0; n-1>,
; n je vstupný parameter v eax, číslo vráti v eax
mov Matica[esi*type Matica],ax
inc esi
loop Generuj
ret
GenerujMaticu ENDP

## Slide 17
VypisMaticu PROC USES EAX EBX ECX ESI
mov ebx,0
mov ecx,Rozmer; počet riadkov
VypisRiadok:
mov esi,0; index stĺpca
push ecx; odlož počítadlo riadkov
mov ecx,Rozmer; počet stĺpcov
Vypis:
movzx eax, Matica[ebx+esi*type Matica]
call WriteInt
mov al,9; Tab – zarovnaj do stĺpcov
call WriteChar
inc esi
loop Vypis
Odriadkuj
pop ecx; obnov počítadlo riadkov
add ebx,Rozmer*type Matica; aktualizuj offset riadku
loop VypisRiadok
ret
VypisMaticu ENDP

## Slide 18
main PROC
call GenerujMaticu
call VypisMaticu
exit
main ENDP