## Slide 1: Spread spectrum
Andrej Šišila
5ZK011

## Slide 2
Rozšírené pásmo
Modulačná technika
  bezdrôtový prenos informácií
  širší frekvenčný rozsah

## Slide 3: Prečo používať „spread spectrum“?
Úzkopásmový signál
  Napr. rádiové stanice
  Konštantný signál (napr. 99,2 MHz FM) => Jednouchší na vyhľadanie => Náchylnejší na rušenie
  Veľký vysielací výkon
Širokopásmový signál
  Širší rozsah frekvencií => Náročnejší na vyhľadanie => Bezpečnejší a odolnejší voči (úzkopásmovému) rušeniu
  Nižší vysielací výkon => Nižšia energetická náročnosť

## Slide 4
Typy SSM
FHSS
Frequency-hopping spread spectrum
DSSS
Direct-sequence spread spectrum

## Slide 5: FHSS
Skáčeme z jedného kanála (frekvencie) na iný
Vysielanie na jednom kanáli v danom rozsahu určitý čas (max 400 ms) [Dwell time]
Skok na iný kanál (niekoľko µs) [Hop time]
  Nevysiela sa
Frekvencia je daná zvoleným kanálom (79)
Kanál sa vyberá pseudonáhodne

## Slide 6: DSSS
Vysielanie na všetkých frekvenciách v danom kanáli naraz (redundantne – odolnejšie voči chybám)
Rozsah frekvencií je daný zvoleným kanálom
  Napr. Wi-Fi (802.11)
  Odstup kanálov – 5 Mhz (13 kanálov)
  Rozsah kanála – 22 MHz (+-11 MHz od základnej frekv.)
  Neprekrývajúce sa kanály: 1, 6, 11
Notes:   Vysielače na rovnakom kanáli blízko seba sa rušia (Wi-Fi AP

## Slide 7: FHSS vs DSSS

## Slide 8: FHSS vs DSSS
SSM | Cena | Rýchlosť | Spoľahlivosť | Využitie
FHSS | Vysoká | Nízka | Vysoká (viac vysielačov bližšie pri sebe) | Armádna komunikácia
DSSS | Nízka | Vysoká | Nižšia (menej neprekrývajúcich sa kanálov pri Wi-Fi) | Wi-Fi, bezdrôtové telefóny, GPS

## Slide 9: Zdroje
https://www.tapr.org/images/ssfig1.gif
https://www.youtube.com/watch?v=gLRwDysKesc
http://www.csse.monash.edu.au/~carlo/SYSTEMS/sst2.png
http://img.scoop.it/rFjD8gb1e_GvT56YkHXfbDl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/2.4_GHz_Wi-Fi_channels_(802.11b,g_WLAN).svg/720px-2.4_GHz_Wi-Fi_channels_(802.11b,g_WLAN).svg.png

## Slide 10: Ďakujem za pozornosť