## Slide 1: Virtuálne LAN siete a smerovanie medzi nimi
Ing. Peter Palúch, PhD., CCIE #23527
Cisco Designated VIP 2011-2014 LAN & WAN
Katedra informačných sietí
Fakulta riadenia a informatiky, ŽU

## Slide 2: Prepínacie metódy rámcov
Prepínačom teoreticky stačí poznať prvých 6B ethernetového rámca, aby urobili rozhodnutie o ceste rámca a mohli ho začať prenášať na výstupné rozhranie
Z tohto faktu plynú viaceré prepínacie metódy
  Store and Forward switching
    Rámec sa načíta kompletný a odosiela sa až potom
  Cut-through switching
    Rámec je prepínaný na výstup skôr, ako je celý prijatý
Cut-through switching má dve formy
  Fast Forward
    Rámec je prepínaný hneď po načítaní cieľovej MAC adresy
  Fragment Free
    Rámec je prepínaný po načítaní prvých 64B (minimálna veľkosť)
Notes: The following two switching modes are available to forward frames:
Store-and-forward - The entire frame is received before any forwarding takes place. The destination and source addresses are read and filters are applied before the frame is forwarded. Latency occurs while the frame is being received. Latency is greater with larger frames because the entire frame must be received before the switching process begins. The switch is able to check the entire frame for errors, which allows more error detection.
Cut-through - The frame is forwarded through the switch before the entire frame is received. At a minimum the frame destination address must be read before the frame can be forwarded. This mode decreases the latency of the transmission, but also reduces error detection.
The following are two forms of cut-through switching:
Fast-forward - Fast-forward switching offers the lowest level of latency. Fast-forward switching immediately forwards a packet after reading the destination address. Because fast-forward switching starts forwarding before the entire packet is received, there may be times when packets are relayed with errors. Although this occurs infrequently and the destination network adapter will discard the faulty packet upon receipt. In fast-forward mode, latency is measured from the first bit received to the first bit transmitted.
Fragment-free - Fragment-free switching filters out collision fragments before forwarding begins. Collision fragments are the majority of packet errors. In a properly functioning network, collision fragments must be smaller than 64 bytes. Anything greater than 64 bytes is a valid packet and is usually received without error. Fragment-free switching waits until the packet is determined not to be a collision fragment before forwarding. In fragment-free mode, latency is also measured from the first bit received to the first bit transmitted.
The latency of each switching mode depends on how the switch forwards the frames. To accomplish faster frame forwarding, the switch reduces the time for error checking. However, reducing the error checking time can lead to a higher number of retransmissions.

## Slide 3: Prepínací režim Store and Forward
Pri Store and Forward prepínač čaká na príchod celého rámca
  Skontroluje dĺžku rámca
  Skontroluje FCS rámca
  Prečíta cieľovú a zdrojovú MAC adresu
  Aktualizuje CAM (Content Addressable Memory) tabuľku, v ktorej sa ukladajú MAC adresy
  Vyhľadá cieľovú MAC adresu v CAM tabuľke a zistí výstupné rozhranie
  Prenesie rámec na výstupné rozhranie
Výhodou je detekcia chýb – neplatný rámec sa cez prepínač neprenesie
Nevýhodou je latencia, ktorá je pri Store and Forward najvyššia zo všetkých prepínacích metód

## Slide 4: Prepínací režim Cut-through
LAN prepínač používajúci Cut-through:
  Prepne rámec na výstupný port skôr, ako je prijatý celý rámec
  Minimálne však musí byť prijatá cieľová MAC adresa
Cut-through znižuje latenciu
  Prepína rámce čo najskôr
Cut-through znižuje možnosti detekcie chybných rámcov
  Nerobí sa CRC kontrola
  Prenášajú sa aj chybné rámce
Existujú dva varianty Cut-through:
  Fast forward
  Fragment free

## Slide 5: Cut through
Fast forward:
  Poskytuje najnižšie možné oneskorenie pri prepínaní rámcov
  Rámec je prepínaný okamžite po prečítaní cieľovej MAC adresy (prvých 6B)
Fragment free:
  Rámec je prepnutý, ak bolo prijatých viac ako 64B
    Berie sa do úvahy predpoklad, že rámec dlhší ako 64B nemôže byť kolízny zvyšok, lebo kolíziu musí byť možné odhaliť najneskôr do odoslania 64B
Notes: Fast-forward - Fast-forward switching offers the lowest level of latency. Fast-forward switching immediately forwards a packet after reading the destination address. Because fast-forward switching starts forwarding before the entire packet is received, there may be times when packets are relayed with errors. Although this occurs infrequently and the destination network adapter will discard the faulty packet upon receipt. In fast-forward mode, latency is measured from the first bit received to the first bit transmitted.
Fragment-free - Fragment-free switching filters out collision fragments before forwarding begins. Collision fragments are the majority of packet errors. In a properly functioning network, collision fragments must be smaller than 64 bytes. Anything greater than 64 bytes is a valid packet and is usually received without error. Fragment-free switching waits until the packet is determined not to be a collision fragment before forwarding. In fragment-free mode, latency is also measured from the first bit received to the first bit transmitted.

## Slide 6: Prepínacie metódy rámcov

## Slide 7: MultiLayer switching
Prepínanie môže nastať na L2 a L3 vrstve
  Rozdiel, na základe akej informácie sa prepína
Layer 2 switching
  Pracuje na L2 vrstve
  Prepínanie na základe MAC adresy
  Používajú prepínače a mosty
Layer 3 switching
  Pracuje na L3 vrstve
  Prepínanie na základe IP adresy
  Používajú smerovače a L3 prepínače
  L2 prepínače so smerovacími modulmi

## Slide 8: Úvod do VLAN sietí a trunkingu

## Slide 9: Motivácia pre virtuálne LAN siete
Situácia z praxe:
  V budove je zapojená štruktúrovaná kabeláž, každá miestnosť má niekoľko zásuviek
  Všetky zásuvky sú vyvedené do spojovacích panelov v rozvádzačoch
  Je potrebné vytvoriť nezávislé siete pre:
    Vedenie podniku
    Pracovníkov podniku
    Hostí

## Slide 10: Motivácia pre virtuálne LAN siete
Riešenie 1:
  Zapojiť zásuvky do samostatných prepínačov tak, aby každá sieť malá vlastný prepínač
  Prepínače podľa potreby prepojiť so smerovačmi
Výhody:
  Fyzická nezávislosť
  Každá sieť má vlastnú nezdieľanú prenosovú kapacitu
Nevýhody:
  Neefektívne využitie zdrojov
  Malá operatívnosť pri zmenách

## Slide 11: Motivácia pre virtuálne LAN siete
Riešenie 2:
  Zapojiť všetky zásuvky do spoločného prepínača
  Porty prepínača konfiguračne zadeliť do samostatných izolovaných skupín, tzv. virtuálnych LAN
  Podľa potreby zriadiť smerovanie medzi týmito skupinami
Nevýhody:
  Porucha jedného prepínača môže dotknúť viacerých skupín
  Kapacita prepínačov sa delí medzi všetky skupiny
Výhody:
  Množstvo, budú popísané neskôr 

## Slide 12: Ethernet – Virtuálne LAN
Virtuálna LAN (VLAN) je nezávislá izolovaná broadcastová doména vytvorená logikou prepínača
  Skupina portov, ktoré smú medzi sebou komunikovať bežným prepínaným spôsobom
  Rámec prijatý v istej VLAN môže byť odoslaný iba iným portom v tej istej VLAN
  Porty v rôznych VLAN od seba prepínač úplne izoluje
  Fyzická LAN a VLAN sú z pohľadu koncových staníc nerozlíšiteľné
  1 VLAN ≈ 1 IP sieť

## Slide 13: Princíp VLAN

## Slide 14: Výhody použitia VLAN
Nesporná flexibilita
  Jednoduché premiestňovanie staníc medzi VLAN
  Jednoduché pridávanie staníc do konkrétnych VLAN
  Jednoduchá zmena konfigurácie VLAN
Predpoklady pre vyššiu bezpečnosť
  Izolácia prevádzky vo VLAN
  Lepšia kontrola nad komunikáciou
    Použitie smerovačov
Šetrenie finančných prostriedkov na infraštruktúru
  Lepšie využitie prostriedkov prepínačov
Notes: VLANs allow network administrators to organize LANs logically instead of physically. This is a key benefit. This allows network administrators to perform several tasks:
Easily move workstations on the LAN
Easily add workstations to the LAN
Easily change the LAN configuration
Easily control network traffic Improve security

## Slide 15: Typy VLAN sietí podľa členstva staníc
V praxi existuje niekoľko spôsobov, ktorými sa určuje členstvo staníc vo VLAN
  Port je staticky konfiguračne priradený do jednej VLAN (tzv. port-based VLANs)
    Takýto port sa zvykne nazývať prístupový (access) port
    V súčasnosti najbežnejší spôsob implementácie VLAN sietí
    Existujú mechanizmy, ktoré na základe zdrojovej MAC adresy rámca alebo autentifikácie používateľa dynamicky zaradia port do istej VLAN
    Tieto mechanizmy umožňujú používateľovi byť vždy vo svojej domácej VLAN, i keď sa presúva medzi portmi prepínača
  Členstvo vo VLAN sa dynamicky určuje pre každý rámec individuálne podľa MAC adresy odosielateľa
  Členstvo vo VLAN sa dynamicky určuje pre každý rámec individuálne podľa obsahu rámca (tzv. protocol-based VLANs)

## Slide 16: Interná práca prepínača s VLAN
Implementovanie podpory port-based VLAN z pohľadu logiky switcha je relatívne jednoduché
  Každá VLAN dostane pri konfigurácii svoje unikátne číslo
  CAM tabuľka (Content Addressable Memory – obvod prepínača ukladajúci MAC adresy) sa rozšíri o stĺpec s číslom VLAN
  Riadok CAM tabuľky bude teda obsahovať informácie v tvare
  <VLAN> | <MAC> | <Port>
Rámec vchádzajúci istým portom bude spracovaný takto:
  Ak je jeho MAC adresa neznáma, zaznačí sa do tabuľky vrátane VLAN, do ktorej patrí prístupový port, ktorým rámec vošiel
  Príjemca sa bude hľadať len medzi tými riadkami MAC tabuľky, ktoré majú zhodné číslo VLAN ako port, ktorým rámec vošiel
  Ak je príjemca neznámy (unknown unicast, m-cast, b-cast), rámec bude odoslaný všetkými ostatnými portmi v tej istej VLAN

## Slide 17: Motivácia pre trunking
Predstavme si teraz:
  Každé poschodie budovy má vlastný prepínač
  Na každom poschodí sú aj zamestnanci, aj potenciálni hostia s prístupom k sieti
  Na prepínačoch sú vytvorené príslušné VLAN
  Ako ich prepojiť, aby napr. VLAN pre hosťov bola súvislá, ale „nepretiekla“ do iných VLAN?

## Slide 18: Motivácia pre trunking
Riešenie 1:
  Na každom prepínači vyhradiť v každej VLAN porty na prepojenie s ďalšími prepínačmi
  Zjavné nevýhody: je potrebné rezervovať veľké množstvo portov na každom prepínači, veľký počet prepojovacích káblov
  Pri veľkom množstve VLAN a susedných prepínačov nepraktické až nerealizovateľné

## Slide 19: Trunking vo VLAN
Riešenie 2:
  Použiť na prepojenie dvoch prepínačov jeden spoj, cez ktorý sa budú prenášať rámce zo všetkých VLAN
  Aby sa dalo rozlíšiť, do ktorej VLAN patrí konkrétny rámec prenášaný týmto spojom, budú sa jednotlivé prechádzajúce rámce istým spôsobom značkovať
Jedná sa o tzv. trunking (spôsob multiplexovania)
  Pojmy „trunk“ a „trunking“ používa spoločnosť Cisco, iní výrobcovia môžu tútu istú funkciu nazvať inak (napr. tagging alebo tagged ports)
Trunk porty teda slúžia na prepojenie prepínačov tak, aby sa VLAN mohli súvisle rozprestierať nad viacerými prepínačmi a pritom aby nestratili svoju izolovanosť

## Slide 20: Trunking vo VLAN
TRUNK

## Slide 21: Trunk protokoly
Existuje niekoľko spôsobov označovania, do akej VLAN rámec prenášaný trunkovým prepojom patrí
ISL (Inter-Switch Link)
  Proprietárny protokol spoločnosti Cisco
  Rámce prechádzajúce trunk prepojom sa zabalia do nového rámca s prídavnou hlavičku s informáciou o VLAN
    Celý pôvodný rámec sa balí do nového rámca – forma tunelovania
    Formát pridanej hlavičky je technicky SNAP, pre obyčajné ethernetové prepínače sa javí ako multicastový rámec
    Bežné prepínače budú rámec šíriť ako multicast, t.j. chovajú sa z pohľadu ISL ako zdieľaný segment
    Prídavná hlavička a nový kontrolný súčet pridajú spolu 30B ku každému rámcu

## Slide 22: Trunk protokoly
IEEE 802.1Q
  Otvorený štandard, široko podporovaný výrobcami sieťových zariadení aj operačných systémov
  Zachováva základnú štruktúru ethernetového rámca
    Značkovaný rámec je plne kompatibilný s bežnými ethernetovými rámcami
  Do tela rámca sa vkladá 4B značka, tzv. tag
    Nejedná sa o obaľovanie rámca do novej hlavičky
  Dovoľuje použiť 4094 rôznych VLAN
  Rozširuje Ethernet o možnosť priority rámcov

## Slide 23: Značkovanie rámcov podľa 802.1Q
DM | SM | T | Data | FCS
DM | SM | TAG | T | Data | FCS
Ethernet II
802.1Q
0x8100 | CoS | DEI | VID

## Slide 24: Formát značky 802.1Q
TPID (Tag Protocol Identifier): 16 bitov
  Má povahu poľa EtherType
  Obsahuje konštantnú hodnotu 0x8100, ktorá informuje, že tento rámec je značkovaný
Priority: 3 bity
  Vyjadruje prioritu rámca v rozsahu 0-7
  Toto prioritné značkovanie sa niekedy nazýva aj Class of Service (CoS marking) podľa IEEE 802.1p

## Slide 25: Formát značky 802.1Q
CFI (Canonical Format Indicator): 1 bit
  Používané len v non-Ethernet sieťach (Token Ring)
  Vyjadruje, či adresy v rámci sú/nie sú v tzv. kanonickom formáte (poradie bitov v bajte od Least Significant bit po Most Significant bit)
  802.1Q-2011 predefinoval CFI na Discard Eligible Indicator (info, že rámec môže v prípade nutnosti byť zahodený prednostne)
VID (VLAN Identifier): 12 bitov
  Identifikuje VLAN, do ktorej rámec patrí
  4096 možných VLAN (0-4095)

## Slide 26: Vyhradené čísla VLAN v 802.1Q
Zo 4096 možných VLAN (0-4095) sú niektoré VLAN štandardom vyhradené
VLAN 0
  Vyjadruje, že tag nesie užitočnú informáciu len o priorite (CoS a DEI), avšak odosielateľ neuvádza, do akej VLAN patrí
  Umožňuje koncovým staniciam vyznačovať prioritu v rámcoch bez toho, aby vedeli alebo rozumeli, čo sú VLAN a do akej patria
  Rámec s tagom pre VLAN 0 patrí do predkonfigurovanej VLAN portu, ktorým vošiel (t.j. ako keby ani nemal 802.1Q tag)
VLAN 4095
  Číslo VLAN, ktoré sa nikdy nesmie objaviť v tagu
  Výrobcovia prepínačov môžu toto číslo interne vo vnútri prepínača využiť pre svoje účely s istotou, že nebude kolidovať s reálnou VLAN

## Slide 27: 802.1Q – Intra VLAN komunikácia
CAM TABLE for VLAN1 | 
00-50-DA-0D-F5-2D | 1
00-50-04-7C-2B-01 | 3
Príklad:
Komunikácia medzi stanicami vo vnútri VLAN (Intra VLAN) na tom istom prepínači
Rámec nie je pozmenený (značkovaný), lebo neprechádza trunk portom!
Rámec je prepnutý ako na bežnom prepínači
Prepínač príjme rámec na prístupovom porte (access port)
Prezrie CAM tabuľku pre VLAN 1
Prepne rámec na výstupný port

## Slide 28: 802.1Q – Intra VLAN komunikácia
CAM TABLE for VLAN2 | 
00-50-DA-0D-F5-2D | 3
00-50-04-7C-2B-02 | T
Príklad:
Komunikácia medzi stanicami vo vnútri VLAN (Intra VLAN) na rôznych prepínačoch
Rámec je pri prechode trunkom označkovaný
Prepínač príjme rámec na prístupovom porte (access port)
Prezrie CAM tabuľku pre VLAN 2
Rámec musí byť prepnutý cez trunk
Vloží tag identifikujúci, že rámec je pre VLAN 2
Prepne rámec na trunk port
rámec
2
rámec
rámec
Prijímajúci prepínač príjme rámec
Prezrie CAM tabuľku
Ak cieľová stanica je na jeho porte, odstráni tag a prepne rámec

## Slide 29: Koncept natívnej VLAN v 802.1Q
Na trunk portoch sa teda predpokladá odosielanie a príjem značkovaných rámcov
Čo však, ak na trunk port dorazí rámec bez značky?
  Evidentne sú dve možnosti: rámec zahodiť alebo zaradiť do nejakej „VLAN poslednej možnosti“
  V IEEE sa rozhodli použiť druhú možnosť
Každý trunk port v 802.1Q má definovanú tzv. natívnu VLAN
  Natívna VLAN je VLAN, ktorá ako jediná na trunk portoch nebude používať značky
  Ak rámec patrí do natívnej VLAN trunk portu, ktorým má odísť, pri odoslaní značku nedostane
  Ak rámec prijatý na trunk porte neobsahuje značku, bude zaradený do natívnej VLAN tohto portu

## Slide 30: Koncept natívnej VLAN v 802.1Q
Rôzne trunk porty na tom istom prepínači môžu mať nastavené rôzne natívne VLAN
  Poväčšine to nie je dobrý nápad, ale technicky je to prípustné
Vzájomne prepojené trunk porty musia mať nastavené zhodné natívne VLAN
  Ak by natívne VLAN na oboch koncoch trunk prepoja boli rôzne, obe natívne VLAN by sa zliali do jednej
Na väčšine prepínačov je výrobcom prednastavená VLAN 1 ako natívna VLAN
  Niektorí výrobcovia nepoužívajú pojem „native VLAN“, ale napr. „untagged VLAN“ alebo „primary VLAN ID“

## Slide 31: Prenos rámcov v 802.1Q VLAN
Pozrime sa teraz detailne na proces pridávania a odoberania značky v 802.1Q VLAN sieti
Sú 4 kombinácie možností doručenia rámca
  Vstupný port je prístupový, výstupný port je prístupový
  Vstupný port je prístupový, výstupný port je trunk
  Vstupný port je trunk, výstupný port je prístupový
  Vstupný port je trunk, výstupný port je trunk
Výsledný proces je daný kombináciou činností pri prijatí a odoslaní rámca
  Pri prijatí sa rámec musí zaradiť do vhodnej VLAN
  Pri odoslaní musí rámec byť označkovaný alebo odznačkovaný podľa typu výstupného portu a podľa natívnej VLAN

## Slide 32: Prenos rámcov v 802.1Q – prijatie rámca
Ak je vstupný port prístupový, potom...
  Akceptované budú len platné rámce
    Bez značky
    Alebo so značkou, kde VID=0
    Alebo so značkou s rovnakou hodnotou VID, do ktorej je zaradený port
  Rámec bude vždy doručovaný vo VLAN, do ktorej je zaradený port. Predchádzajúci krok je „sanity check“ obsahu rámcov
Ak je vstupný port trunk, potom...
  Akceptované budú platné rámce so značkou i bez nej
  Rámce bez značky a rámce so značkou s hodnotou VID=0 budú doručované v natívnej VLAN definovanej na porte
  Rámce s ostatnými hodnotami značiek budú spracované vo VLAN podľa hodnoty VID v značke

## Slide 33: Prenos rámcov v 802.1Q – odoslanie rámca
Ak je výstupný port prístupový, potom odchádzajúci rámec nemá mať značku
  Ak rámec pri prijatí značku mal, prepínač ju pred odoslaním odstráni
  Ak rámec pri prijatí značku nemal, prepínač ho nechá tak
Ak je výstupný port trunk, potom...
  Odchádzajúci rámec nemá mať značku, ak patrí do VLAN, ktorá je na porte definovaná ako natívna
    Ak rámec pri prijatí značku mal, prepínač ju pred odoslaním odstráni
    Ak rámec pri prijatí značku nemal, prepínač značku nepridá
  Odchádzajúci rámec má mať značku, ak patrí do inej VLAN než tej, ktorá je na porte definovaná ako natívna
    Ak rámec pri prijatí značku nemal, prepínač ju pred odoslaním pridá
    Ak rámec pri prijatí značku mal, prepínač ju v rámci ponechá

## Slide 34: Prenos rámcov v 802.1Q
Resumé
  Rámec prijatý na prístupovom porte bude spracovaný v zodpovedajúcej prístupovej VLAN tohto portu
  Rámec prijatý na trunk porte bude spracovaný vo VLAN podľa značky, no ak značka chýba resp. ak VID=0, bude spracovaný v natívnej VLAN
  Rámec odoslaný prístupovým portom nebude značkovaný
  Rámec odoslaný trunk portom bude obsahovať značku VLAN, do ktorej patrí, s výnimkou natívnej VLAN – rámce v natívnej VLAN sa na trunku odošlú bez značky

## Slide 35: Virtuálne LAN – na uvedomenie si
Porty prepínača môžu byť dvojaké: access a trunk
  Prístupový (access) port patrí do jednej konkrétnej VLAN, spravidla neznačkuje
  Trunk port patrí do všetkých VLAN, značkuje
VLAN tag sa pridáva a odoberá len na trunkovom spoji, koncové stanice o značkovaní spravidla nevedia
  Tagging je primárne vec prepínačov
  Len výnimočne sa značkované rámce posielajú aj voči koncovým staniciam (napr. pri smerovaní medzi VLAN, virtualizovaných serveroch, IP telefónii apod.)
Na trunk porte prebieha učenie sa MAC adries rovnako ako na akomkoľvek inom porte
Rovnaké VLAN musia byť na každom prepínači identicky očíslované

## Slide 36: Virtuálne LAN – na uvedomenie si
Štruktúra 802.1Q rámca je kompatibilná s formátom Ethernet II
  Podpora 802.1Q je implementovateľná aj softvérovo
  BSD, GNU/Linux bežne podporujú 802.1Q
  Windows nemá vlastné ovládače pre 802.1Q, obvykle je podpora VLAN súčasťou špecifického ovládača od konkrétneho výrobcu sieťového adaptéra
  Potenciálny problém: rámce väčšie ako 1518B (tzv. baby jumbo frames – do 1522B)
  Zavedením 802.1Q VLAN sa nezmenšuje počet záznamov v CAM tabuľke prepínačov

## Slide 37: Správa VLAN vo väčších sieťach
Ak sa VLAN rozprestierajú nad viacerými prepínačmi, je potrebné vytvoriť ich na všetkých prepínačoch
  Pri konfigurácii VLAN sa vždy musí definovať jej číslo, voliteľne slovný názov a prípadné ďalšie parametre
  Udržiavať manuálne tieto nastavenia zhodné na každom prepínači je vo väčšej sieti náročné
Existujú viaceré protokoly, ktorými si prepínače navzájom synchronizujú databázu VLAN sietí
  Cisco: VLAN Trunk Protocol (VTP)
  IEEE: 802.1ak Multiple VLAN Registration Protocol (jeho predchodcom bol protokol GVRP)
  SNMP (Simple Network Management Protocol)
  Tieto protokoly neriešia zatrieďovanie portov do konkrétnych VLAN, ale identický zoznam VLAN na prepínačoch v sieti

## Slide 38: Typy VLAN na prepínačoch Cisco
Na Cisco prepínačoch sa VLAN zvyknú označovať rôznymi prívlastkami podľa viacerých kritérií
Podľa čísla VLAN:
  Normal range VLANs: VLAN v rozsahu 1-1005
    Podporované na všetkých prepínačoch
    Prenášané protokolom VTP, ak je použitý
    Informácia o nich je vždy uložená vo flash:vlan.dat a môže byť aj v running-config
  Extended range VLANs: VLAN v rozsahu 1006-4094
    Podporované na novších prepínačoch
    Prenášané iba protokolom VTPv3 (len veľmi nové prepínače)
    Informácia o nich je uložená v running-config, iba pri VTPv3 aj vo flash:vlan.dat

## Slide 39: Typy VLAN na prepínačoch Cisco
Podľa spôsobu použitia:
  Default VLAN: synonymum pre VLAN1
    Vždy existujúca VLAN
    Nemožno ju zmazať, premenovať, prečíslovať
    Je automaticky použitá ako natívna VLAN na trunk portoch a ako access VLAN na prístupových portoch
  Native VLAN
    VLAN, ktorá na trunku ako jediná nepoužíva značky
    Implicitne je to VLAN1
  Access VLAN resp. Data VLAN
    Konkrétna jedna VLAN, do ktorej je zaradený prístupový port
  Voice VLAN
    Prídavná (auxiliary) VLAN na prístupových portoch, v ktorej sa prenášajú dáta z a do IP telefónu, ak je k portu pripojený
  Management VLAN
    VLAN, pre ktorú je nakonfigurovaný aj interface VLAN
    V tejto VLAN má prepínač svoju vlastnú IP adresu (manažment)
    Určený na vzdialenú konfiguráciu prepínača

## Slide 40: Pomôcka pri rozbehu trunk portov – DTP
Pri úvodnej konfigurácii novej prepínanej siete môže dôjsť k problémom, keď navzájom prepojené prepínače nepoužívajú na spoločnej linke ten istý režim portu (jeden je access, druhý je trunk)
Cisco na svojich prepínačoch používa protokol Dynamic Trunk Protocol, ktorého úlohou je zariadiť, aby navzájom prepojené porty používali ten istý režim, ak je to možné
DTP pomáha pri úvodnom rozbehu siete, ale nie je vhodný na trvalú prevádzku
  Režimy portov access/trunk majú byť stanovené „natvrdo“ konfiguráciou, nie je vhodné spoliehať sa na automatické dojednanie
Predvolený režim portov na Cisco prepínačov je dynamický režim (prispôsobujúci sa druhej strane)

## Slide 41: Režimy portov na Cisco prepínačoch
S ohľadom na podporu DTP môžu porty na Cisco prepínačoch byť v niektorom z nasledujúcich režimov
  switchport mode dynamic desirable (Catalyst 2950, 3550)
    Port sa vie prispôsobiť druhej strane (dynamický port)
    Port preferuje režim trunk, ohlasuje ho pomocou DTP
  switchport mode dynamic auto (Catalyst 2960, 3560)
    Port sa vie prispôsobit druhej strane (dynamický port)
    Port preferuje režim access, ohlasuje ho pomocou DTP
  switchport mode trunk
    Port sa nevie prispôsobiť druhej strane (statický port)
    Svoj režim trunk ohlasuje pomocou DTP
  switchport mode access
    Port sa nevie prispôsobiť druhej strane (statický port)
    Na tomto porte je DTP úplne vypnuté (neodosiela ani neprijíma)

## Slide 42: Režimy portov na Cisco prepínačoch
Výsledný prevádzkový (operational) stav portov je daný kombináciou ich konfiguračných (administrative) stavov
  Dynamic desirable + Dynamic desirable = Trunk
  Dynamic desirable + Dynamic auto = Trunk
  Dynamic auto + Dynamic auto = Access
  Dynamic (akýkoľvek) + Trunk = Trunk
  Dynamic (akýkoľvek) + Access = Access
  Trunk + Trunk = Trunk
  Access + Access = Access
  Trunk + Access = PRIEKAK (průser po slovensky )

## Slide 43: Odporúčania pre nasadzovanie VLAN
Presunúť nepoužité porty do osobitnej nepoužívanej VLAN
  Táto VLAN môže byť nakonfigurovaná ako tzv. suspendovaná, v ktorej je akákoľvek komunikácia zakázaná
  Nepoužité porty sa rovnako odporúča úplne vypnúť
Vytvoriť osobitnú manažmentovú VLAN, odlišnú od akejkoľvek inej existujúcej VLAN
  Členmi tejto VLAN budú len prepínače, nie koncové stanice
  Prístup z iných VLAN bude riešený cez smerovač
Zmeniť natívnu VLAN na trunk portoch na osobitnú VLAN odlišnú od akejkoľvek inej existujúcej VLAN
  Členom tejto natívnej VLAN nebude vôbec nikto
  Predchádzanie útokom pomocou dvojitého značkovania
Pre vzdialený manažment povoliť iba SSH, deaktivovať Telnet
Na trunk portoch po ich konfigurácii a rozbehu deaktivovať DTP
Neponechávať žiadne porty v (predvolenom) dynamickom režime
Vyhýbať sa akémukoľvek používaniu VLAN1
Notes: 3.3.2.1 VLAN Design Guidelines

## Slide 44: Smerovanie medzi VLAN Router-on-Stick

## Slide 45: Smerovanie medzi VLAN
VLAN vytvárame na to, aby sme sústredili ich členské stanice do spoločných, vzájomne nezávislých sietí
  Neznamená to ale, že VLAN nemôžu medzi sebou komunikovať
  Keďže 1 VLAN ≈ 1 IP sieť, komunikácia medzi VLAN je komunikáciou medzi IP sieťami – na to je nevyhnutný smerovač
Ako vlastne prebieha komunikácia medzi IP sieťami?
  Odosielajúca stanica zistí, že adresát paketu je v inej IP sieti. Paket preto zabalí do rámca adresovaného svojej bráne
  Brána (smerovač) prevezme rámec, vybalí z neho paket, podľa smerovacej tabuľky určí výstupné rozhranie a next hop IP adresu, paket opäť zabalí do rámca, ktorý adresuje sieťovej karte ďalšieho hopu na ceste a odošle výstupným rozhraním

## Slide 46: Možné riešenie smerovania medzi VLAN
Notes: 5.1.2.1 Configure Legacy Inter-VLAN Routing: Preparation

## Slide 47: Smerovanie medzi VLAN
Smerovanie medzi VLAN by sa dalo robiť pomocou dedikovaných fyzických portov, ale nevýhody sú zrejmé
  Koľko VLAN, toľko portov na smerovači a vyhradených prístupových portov na prepínači voči smerovaču
S výhodou však môžeme využiť trunk port zavedený voči smerovaču
  Cez trunk budú voči smerovaču posielané značkované rámce
  Smerovač bude pre každú VLAN mať vytvorené tzv. logické podrozhranie (subinterface) so samostatnou IP sieťou
    Podrozhrania sú vždy asociované s príslušným fyzickým rozhraním
    Ak fyzickým rozhraním vojde rámec s istou značkou, smerovač ho spracuje, ako keby vošiel podrozhraním pre danú VLAN
    Ak má rámec byť odoslaný nejakým podrozhraním, smerovač doň vloží príslušnú značku a odošle ho fyzickým rozhraním
  Tento spôsob sa volá router-on-stick

## Slide 48: Smerovanie medzi VLAN pomocou router-on-stick
Notes: 6.1.3.2 Configure Router-on-a-Stick: Switch Configuration

## Slide 49: Smerovanie medzi VLAN pomocou router-on-stick
Smerovacia tabuľka na R1:
Notes: 6.1.3.2 Configure Router-on-a-Stick: Switch Configuration

## Slide 50: Ďalší príklad na router-on-stick
interface FastEthernet0/0
no shutdown
!
interface FastEthernet0/0.1
encapsulation dot1Q 1
ip address 192.168.11.1 255.255.255.0
!
interface FastEthernet0/0.2
encapsulation dot1Q 2
ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
!
interface FastEthernet0/0.3
encapsulation dot1Q 3
ip address 192.168.13.1 255.255.255.0
Router# show ip route connected
C 192.168.11.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.1
C 192.168.12.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.2
C 192.168.13.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.3

## Slide 51: Ďalší príklad na router-on-stick
Príklad:
Komunikácia medzi stanicami v rôznych VLAN (Inter VLAN)
rámec
2
rámec
rámec
2
rámec
1
rámec
1
rámec
Paket z 192.168.12.100 na 192.168.11.50
C 192.168.11.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.1
C 192.168.12.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.2
C 192.168.13.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.3

## Slide 52
Vďaka za pozornosť!
Ing. Peter Palúch, PhD.
Peter.Paluch@fri.uniza.sk
KIS FRI ŽU