## Slide 1: Reálna aritmetika
Operácie s číslami v pohyblivej rádovej čiarke zabezpečuje výkonná jednotka procesora FPU (Floating Point Unit).

## Slide 2
FPU umožňuje prácu s nasledujúcimi typmi dát:
interný formát
Notes: FPU vie spracovať celé čísla so znamienkom, ale tieto sa rýchlejšie spracujú v celočíselných ALU pomocou celočíselných inštrukcií a univerzálnych registrov.

## Slide 3: Registre FPU
8 univerzálnych 80-bitových registrov R0 až R7
  obsahujú operandy inštrukcií
  sú organizované ako zásobník
  v inštrukciách sa označujú st(0) až st(7), pričom index je relatívny voči vrcholu zásobníka
 | 79 | 0 | 
R0 |  |  | 
R1 |  |  | 
R2 |  |  | 
R3 |  |  | 
R4 |  |  | st(0)
R5 |  |  | st(1)
R6 |  |  | st(2)
R7 |  |  | st(3)
vrchol zásobníka
označenie registrov v inštrukciách

## Slide 4
stavový register (status register)
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
 | C3 |  |  |  | C2 | C1 | C0 |  |  |  |  |  |  |  | 
FPU pracuje
chybná operácia
denormalizované číslo
delenie nulou
chyba zásobníka (C1 = 1 ... pretečenie, C1 = 0 ... podtečenie)
presnosť (napr. 1/3)
numerické podtečenie
numerické pretečenie
Interrupt Request – nastaví sa pri vzniku ľubovoľnej nemaskovanej výnimky 0 až 5
ukazovateľ zásobníka (obsahuje číslo registra, ktorý je na vrchole zásobníka)
podmienkové bity (C0, C2 a C3 sa nastavujú pri porovnaní čísiel)
výnimky (informujú o výsledku predchádzajúcej operácie)
Notes: Chybná operácia je napr. odmocnina zo záporného čísla.
Denormalizované číslo – má najmenší exponent (0 v zobrazení čísla) a nenormalizovanú mantisu (pred des. čiarkou je 0) = veľmi malé číslo, ktoré nemožno zobraziť v normalizovanom tvare.
Pretečenie vznikne pri pokuse uložiť príliš veľké číslo v rozšírenej presnosti do premennej v menšej presnosti (jednoduchej alebo dvojnásobnej), podobne podtečenie vznikne pri pokuse uložiť príliš malú hodnotu, ktorá nie je zobraziteľná v menšej presnosti.
Chyba presnosti – vznikne vtedy, keď sa výsledok operácie musí zaokrúhliť (napr. 1/3).
Chyba zásobníka vznikne pri pretečení zásobníka (pri pokuse uložiť do zásobníka deviatu hodnotu) alebo pri podtečení zásobníka (pri pokuse vybrať hodnotu z prázdneho zásobníka). Podľa bitu C1 pritom rozlíšime, ktorá z týchto dvoch situácií nastala: C1 má hodnotu 1, ak došlo k pretečeniu a hodnotu 0, ak došlo k podtečeniu.

## Slide 5
riadiaci register (control register)
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
určujú spôsob zaokrúhľovania:
00 (štandardne) – k najbližšiemu číslu
01 – dole (k -)
10 – hore (k +)
11 – odrezanie (k 0)
určujú presnosť v priebehu výpočtu: 00 – 24 bitov, 10 – 53 bitov, 11 (štandardné nastavenie) – 64 bitov
maskujú výnimky 0 až 5 zaznamenané v stavovom registri: maska = 0 => pri vzniku príslušnej výnimky FPU generuje prerušenie
maska = 1 (štandardné nastavenie) => FPU výnimku oznámi v stavovom registri, ale nevyvolá prerušenie

## Slide 6
Metóda | 1.0111 | -1.0111
k najbližšiemu číslu | 1.100 | -1.100
dole (k -) | 1.011 | -1.100
hore (k +) | 1.100 | -1.011
odrezanie (k 0) | 1.011 | -1.011
Zaokrúhlenie na 3 des. miesta

## Slide 7: Inštrukčný súbor FPU
fld real32 / real64 / real80 / st(i)
fild int16 / int32 / int64
fbld BCD
Inštrukcie pre kopírovanie údajov
uloží (skopíruje) operand do st(0)
automaticky sa vykoná konverzia do interného formátu FPU
operand: premenná alebo register st(i)
load
integer load
BCD load
fst real32 / real64 / st(i)
fist int16 / int32
skopíruje hodnotu z registra st(0) do operandu
automaticky sa vykoná konverzia do potrebného formátu
store
integer store

## Slide 8
fstp real32 / real64 / real80 / st(i)
fistp int16 / int32 / int64
fbstp BCD
skopíruje hodnotu z registra st(0) do zadaného operandu a vyberie položku z vrcholu zásobníka (i je index pred výberom)
automaticky sa vykoná konverzia
store and pop
integer store and pop
BCD store and pop
fxch st(i)
vymení obsahy registrov st(0) a st(i)
fxch bez operandu vymení obsahy registrov st(0) a st(1)
exchange registers

## Slide 9
fadd real32 / real64
fiadd int16 / int32
Inštrukcie aritmetické
pripočíta operand k st(0)
fadd st(0), st(i)
fadd st(i), st(0)
sčíta operandy a výsledok uloží do ľavého operandu
faddp st(i), st(0)
st(i) = st(i) + st(0) a odstráni položku z vrcholu zásobníka

## Slide 10
fadd a faddp bez operandov urobia to isté ako faddp st(1),st(0)
st(0) | 244.66
Zásobník FPU po fadd:
st(0) | 10.1
st(1) | 234.56
Zásobník FPU:
Zásobník FPU po
fadd st(1),st(0):
st(0) | 10.1
st(1) | 244.66

## Slide 11
Odčítanie: fsub
Násobenie: fmul
Delenie: fdiv
Reverzné odčítanie: fsubr (prehodí sa poradie operandov)
fsub; st(1) = st(1) – st(0) a vyberie st(0)
fsubr; st(1) = st(0) – st(1) a vyberie st(0)
Reverzné delenie: fdivr (prehodí sa delenec a deliteľ)

## Slide 12
Inštrukcia | Operácia s st(0)
fchs | st(0) = - st(0)
fsqrt | 
fabs | st(0) = ¦st(0)¦
fsin | st(0) = sin(st(0))
fcos | st(0) = cos(st(0))

## Slide 13
fcom real32 / real64 / st(i)
ficom int16 / int32
Inštrukcie porovnávacie
porovná operand s registrom st(0) a nastaví bity C0, C2 a C3 v stavovom registri.
compare
integer compare
fcom a fcomp majú implicitný operand st(1)
fcomp real32 / real64 / st(i)
ficomp int16 / int32
porovná operand s registrom st(0), nastaví bity C0, C2 a C3 v stavovom registri a odstráni položku zo zásobníka.
compare and pop
integer compare and pop

## Slide 14
fcompp
porovná st(1) s registrom st(0), nastaví bity C0, C2 a C3 v stavovom registri a odstráni obidve položky zo zásobníka.
C3 | C2 | C0 | Výsledok operácie
0 | 0 | 0 | st(0) > operand
0 | 0 | 1 | st(0) < operand
1 | 0 | 0 | st(0) = operand
1 | 1 | 1 | nemožno porovnať
Nastavenie bitov C3, C2 a C0 podľa výsledku porovnania:
compare and pop twice
ftst
porovná st(0) s 0.
test stack top

## Slide 15
finit
Inštrukcie riadiace
inicializuje FPU – stavový register nastaví na 0, riadiaci register takto:
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 16
Inštrukcie riadiace
fldcw pamäť
skopíruje (riadiace) slovo z premennej v pamäti do riadiaceho registra.
fstcw pamäť
uloží riadiaci register do premennej.
fstsw pamäť/AX
uloží stavový register do premennej alebo do AX.

## Slide 17
Vyhodnotenie výrazov
FPU používa postfixovú (reverznú, poľskú) notáciu, ktorá dáva operátory za operandy, na rozdiel od bežne používanej infixovej notácie, ktorá umiestňuje operátory medzi operandy.
a+b  ab+
V infixovej notácii potrebujeme zátvorky, aby sme prepísali štandardné poradie operátorov, v postfixovej zátvorky netreba:
(a+b)*(c+d)  ab+cd+*
Napíšte výraz ((a+b)/c)*(e-f) v postfixovej notácii.
Mozno takto: ab+c/ef-*

## Slide 18
finit; st(0) st(1) st(2)
fld a; a
fld b; b a
fadd; a+b
fld c; c a+b
fld d; d c a+b
fadd; c+d a+b
fmul;(a+b)*(c+d)
(a+b)*(c+d)  ab+cd+*
=> najprv musíme operandy uložiť do zásobníka a potom použiť príslušnú aritmetickú, prípadne porovnávaciu inštrukciu.

## Slide 19
.data
A DD 1.5
B DD 2.5
C DD 3.0
D DD ?
.code
Napíšte program, ktorý vyhodnotí výraz D = - A + (B * C).

## Slide 20
.data
sPrompt DB "Zadaj cislo: ", 0
.code
pytagor PROC pascal a:word, b:word
finit; st(0) st(1) st(2)
fild a; a
fild a; a a
fmul; a*a
fild b; b a*a
fild b; b b a*a
fmul; b*b a*a
fadd; (a*a)+(b*b)
fsqrt; výsledok zostane v st(0)
ret
pytagor ENDP
Napíšte program, ktorý načíta dĺžky strán pravouhlého trojuholníka (celé čísla), pomocou Pytagorovej vety vypočíta dĺžku prepony a vypíše ju na obrazovku.

## Slide 21
main PROC
mov edx, offset sPrompt; display a prompt
call WriteString
call ReadInt; vstup cisla do eax
push eax; ulož do zásobníka 1. parameter
move dx, offset sPrompt; display a prompt
call WriteString
call ReadInt; vstup cisla do eax
push eax; 2. parameter
call pytagor
call WriteFloat; write ST(0) to console ;in floating-point format
call crlf
exit
main ENDP