## Slide 1: Správa pamäti v chránenom a 64-bitovom režime
Správa pamäti sú metódy, pomocou ktorých sa adresy vytvorené v programe transformujú na adresy vo fyzickej pamäti:
segmentácia
stránkovanie

## Slide 2
Režim |  | Operačný systém | Veľkosť lineárnej adresy | Veľkosť univerzálnych registrov
Long mode | 64-bit mode | 64-bitový | 64 | 64
 | Compatibility mode |  | 32 | 32
Legacy mode | Protected mode | 32-bitový | 32 | 32
 | Virtual 8086 mode | 32-bitový | 20 | 16/32
 | Real mode | 16-bitový (štartovací režim pre 16-, 32- a 64-bitový OS) | 20 | 16

## Slide 3
Segmentácia
 | limit |  | segment
 | báza |  | virtuálna adresa
 | limit |  | 
 | báza |  | 
 |  |  | segment
0 |  |  | 
 |  | 0 | 
+
efektívna adresa (offset)
selektory
CS
DS
SS
ES
FS
GS
tabuľka deskriptorov
virtuálny adresový priestor

## Slide 4
Protected mode (32-bitový režim)
.MODEL flat, stdcall
  (v include súbore SmallWin.inc)
všetky bázové adresy segmentov sú nastavené na 0, limity na 4GB => virtuálna adresa = efektívna adresa
64-bit mode
bázové adresy sú 0, limit sa ignoruje - proces môže používať celý virtuálny adresový priestor podporovaný procesorom

## Slide 5: Stránkovanie
Umožňuje vytvoriť vlastný adresový priestor pre každý proces. Tento adresový priestor sa nazýva virtuálny adresový priestor.
Každému procesu sa hlavná pamäť javí ako veľký spojitý adresový priestor. V skutočnosti jeho adresový priestor môže byť roztrúsený v rôznych oblastiach fyzickej pamäti alebo dokonca na vonkajšej pamäti (hard disku).
Memory management unit v CPU prekladá virtuálne adresy na fyzické adresy.
Virtuálna adresa
stránkovanie
Fyzická adresa

## Slide 6
Virtuálna pamäť
jedného procesu Fyzická pamäť
rámce
logické stránky

## Slide 7
31 |  |  |  | 22 | 21 |  |  |  | 12 | 11 |  |  |  |  | 0
offset |  |  |  |  | offset |  |  |  |  | offset v stránke |  |  |  |  | 
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0
fyzická adresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Lineárna (virtuálna) adresa:
adresa tabuľky
adresár tabuliek stránok (Page Directory)
adresa rámca
+
tabuľka stránok (Page Table)
Schéma stránkovania v 32-bitovom režime
CR3
Veľkosť stránky: 212 B = 4 kB.
systémový register
Notes: Podporované veľkosti stránok: 4 kB, 2 MB a 4MB.

## Slide 8: Položka tabuľky stránok
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
 |  |  |  | pre OS |  |  | G | PAT | D | A | PCD | PWT | U/S | R/W | P
31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16
stránkovo zarovnaná adresa fyzickej stránky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 9
Bit |  | Hodnota a význam
P | Present | 1 – stránka je uložená vo fyzickej pamäti, 0 – nie je
R/W | Read/Write | 0 – stránka je read only
U/S | User/Supervisor | 0 – prístup k stránke je obmedzený na CPL 0, 1, 2 1 – prístup majú aj užívatelia (aj CPL 3)
PWT | Page-Level Writethrough | 0 – stránka sa z cache pamäti prepisuje do hlavnej pamäti v režime writeback, 1 – writethrough
PCD | Page-Level Cache Disable | 0 – stránka môže byť v cache pamäti, 1 – nemôže (číta a zapisuje sa priamo do hlavnej pamäti)
A | Accessed | 0/1 – procesor pristupoval/nepristupoval na stránku
D | Dirty | 0/1 – na stránku sa nezapisovalo/zapisovalo
PAT | Page Attribute Table | Spolu s bitmi PWT a PCD ovplyvňuje riadenie cache pamäti.
G | Global Page | 1 – adresa fyzickej stránky zostáva v TLB aj pri prepnutí úloh.

## Slide 10
Ak proces použije lineárnu adresu na logickej stránke, ktorá nie je v pamäti, procesor generuje výnimku (page-fault exception) a operačný systém s tým musí niečo urobiť - prideliť logickej stránke rámec a príslušnú časť kódu alebo dát načítať z disku do určeného rámca.
Úroveň oprávnenia (current privilege level, CPL):
0 – BIOS, správa pamäti, obslužné programy prerušení
1 – ostatné súčasti OS (ovládacie programy zariadení)
2 – vývojové prostriedky (prekladače, ...)
3 – aplikačné programy
Bit A (Accessed) sa nastaví na 1 vždy, keď procesor pristupuje na stránku. Procesor tento bit nikdy nenuluje. Nuluje ho OS, keď sleduje frekvenciu prístupov na stránku.

## Slide 11
Translation Lookaside Buffer (TLB) je špeciálna cache pamäť na čipe procesora, v ktorej sú uložené naposledy preložené fyzické adresy. Každý odkaz do pamäti sa najprv skontroluje v TLB. Až potom, keď sa tam nenájde, vykoná sa preklad cez tabuľky stránok.

## Slide 12
Veľkosť stránky: 212 B = 4 kB.
Položka v tabuľkách má 4 bajty.

## Slide 13
Physical Address Extension (PAE)
– mechanizmus, ako pristupovať do fyzického adresového priestoru väčšieho než 4 GB.
Položka v tabuľkách má 8 bajtov.

## Slide 14
Veľkosť stránky: 221 B = 2 MB.

## Slide 15
47 |  |  | 39 | 38 |  |  | 30 | 29 |  |  | 21 | 20 |  |  | 12 | 11 |  |  |  |  | 0
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | offset v stránke |  |  |  |  | 
CR3
adresa tabuľky
adresa rámca
+
Page Directory
Page Table
adresa tabuľky
adresa tabuľky
Page Directory Pointer Table
Page-Map Level-4 Table
Veľkosť stránky: 212 B = 4 kB.
Bity 48 – 63 lineárnej adresy sú kópiou bitu 47.
Schéma stránkovania v 64-bitovom režime
51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0
fyzická adresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Notes: Podporované veľkosti stránok: 4 kB, 2 MB a 1 GB.

## Slide 16
transformovať veľký logický adresový priestor do obmedzeného fyzického adresového priestoru,
multitasking (paralelné spracovanie viacerých úloh) tým, že poskytuje nástroje pre ochranu adresového priestoru procesu pred zásahmi z iných procesov (každý proces má vlastný adresár stránok – systémový register CR3 sa mení pri prepnutí úloh),
nie je potrebná konsolidácia voľnej pamäti.
Stránkovanie umožňuje: