## Slide 1
L2 Cache
(256 KB)
L1 Instruction Cache
(32 KB)
Pre-decode
Instruction Queue
4 decoders
L0 Instruction Cache (1500 ops)
Out-of-Order Unit
Execution Units
L1 Data Cache
(32 KB)
Jadro Haswell
Branch
Prediction
Front-end
Back-end

## Slide 2
Front-end
Pre-decode
Cieľom je:
určiť hranice inštrukcie (rôzna dĺžka inštrukcie – 1 až 17 bajtov)
dekódovať prefixy (napr. opakovanie reťazcovej inštrukcie, zmena implicitnej veľkosti operandu alebo adresy, ...)
rozpoznať skoky
Notes: The instruction fetcher will retrieve 16B from the instruction cache into the pre-decode buffer.
Instruction format pozri
Intel® 64 and IA-32 Architectures
Software Developer’s Manual
Volume 2A:
Instruction Set Reference, A-L

## Slide 3
Front-end
Dekódovanie
Cieľom je rozložiť inštrukciu na jednoduché povely (mikrooperácie - ops) => ľahšia paralelizácia výpočtu, jednoduchšie výkonné jednotky.
Napr.
add eax,[mem1]
generuje 2 ops:
čítanie z pamäti do pomocného registra,
pripočítanie obsahu pomocného registra k registru EAX
Instruction fetch hardware hľadá nasledujúcu inštrukciu paralelne v L1 aj L0. Ak sa požadovaná inštrukcia nachádza v L0, netreba ju znovu dekódovať.

## Slide 4: Spracovanie inštrukcií mimo poradia
mov ebx,Adresa
mov ecx,2000
mov eax,[ebx]
mov ecx,2000
mov ebx,Adresa
mov eax,[ebx]
Ak sa vykonanie inštrukcie musí odložiť, lebo ešte nie sú dostupné potrebné operandy, procesor sa pokúsi nájsť a vykonať ďalšiu inštrukciu, ktorá už má pripravené vstupné dáta.
Jednotka pre spracovanie inštrukcií mimo poradia (Out-of-Order Unit) preberá mikrooperácie z L0 a prehádže ich tak, aby výkonné jednotky boli čo najviac využité.

## Slide 5: Spracovanie inštrukcií mimo poradia
Spracovanie inštrukcií mimo poradia uľahčujú dve technológie:
rozklad inštrukcie na mikrooperácie
mov eax,[mem1]; kopíruj dvojslovo z adresy mem1 do registra EAX
imul eax,5; vynásob EAX piatimi
add eax,[mem2]; generuje 2 ops (čítanie z pamäti do pomocného registra, pripočítanie obsahu pomocného registra k registru EAX)
Procesor môže priniesť hodnotu z adresy mem2 súčasne s vykonaním násobenia.

## Slide 6: register renaming
Procesor má registre, ktoré programátor nevidí. Používajú sa ako pomocné „alias“ registre namiesto logických registrov použitých v programe. Vždy keď inštrukcia zapisuje do logického registra alebo ho modifikuje, procesor mu priradí nový pomocný register.
V nasledujúcom príklade predpokladajme, že [mem1] je v L1 cache, [mem2] nie je. Vďaka premenovaniu registrov môže násobenie začať pred sčítaním (imul pracuje s iným fyzickým registrom než add; stará hodnota EAX zostáva v pomocnom registri, kým nie je EBX pripravený na sčítanie).
mov eax,[mem1]
mov ebx,[mem2]
add ebx,eax
imul eax,5

## Slide 7
výsledok inštrukcie sa do registra alebo do pamäti L1 uloží až potom, keď sa dokončia predchádzajúce operácie
interné prerušenie (výnimka) sa spracuje len vtedy, keď inštrukcia, ktorá ju spôsobila, je najstaršou spomedzi nedokončených inštrukcií
Ukladacia jednotka (Retirement Unit) znovu usporiada inštrukcie do pôvodného poradia:

## Slide 8: Superskalárna architektúra
Procesor má niekoľko výkonných jednotiek.
Architektúra Intel Haswell má 8 portov pre pripojenie výkonných jednotiek, čo znamená, že dokáže vykonať 8 mikrooperácií v jednom takte.

## Slide 9: Výkonné jednotky (Execution Unit – EU)
výpočtové výkonné jednotky
  4 aritmeticko-logické jednotky (Arithmetic and Logic Unit - ALU) – vykonávajú operácie s celými číslami
  3 jednotky pre spracovanie čísiel v pohyblivej rádovej čiarke (Floating Point Unit - FPU)
  3 jednotky pre celočíselné vektorové operácie v technológii SIMD
pamäťové výkonné jednotky
  zápis dát do dátovej L1 cache
  3 jednotky pre výpočet adresy

## Slide 10: Technológia SIMD
Multimediálne a komunikačné aplikácie:
pracujú prevažne s 8-bitovými (obrazové body) a 16-bitovými (zvuk) údajmi,
pravidelne a opakovane pristupujú do pamäti,
často sa opakujú rovnaké operácie s údajmi (sčítanie, násobenie).
Technológia SIMD (Single Instruction Multiple Data) - paralelné vykonanie jednej operácie s viacerými dátovými položkami (vektormi).
Intel: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4, AVX

## Slide 11: Technológia MMX (MultiMedia eXtension)
Aritmetická alebo logická operácia sa vykonáva naraz nad všetkými zložkami (celými číslami) 64-bitových operandov. MMX registre sú totožné s registrami FPU.
4 slová:
2 dvojslová:
64 bitov = 8 bajtov:
+
+
+
+
+
+
+
+

## Slide 12: Technológia SSE (Streaming Simd Extension)
256-bitové rozšírenie SSE (registre YMM)
nové inštrukcie s 3 operandami
Technológia SSE2
nové inštrukcie
Technológia SSE3, SSE4
XMM registre môžu obsahovať:
2 čísla v pohyblivej rádovej čiarke v dvojnásobnej presnosti (64-bitové)
celé čísla
8 nových 128-bitových registrov (XMM0 až XMM7)
registre sú určené len pre čísla v pohyblivej rádovej čiarke v jednoduchej presnosti (32-bitové)
70 nových inštrukcií
Technológia AVX (Advanced Vector Extensions)
Notes: AVX – floating point
AVX2 – pre celé čísla

## Slide 13: Pracovný režim procesora Reálny režim (real mode)
Segmentová organizácia pamäti
Logická adresa
bázová adresa segmentu
offset (posunutie voči začiatku segmentu)
bázová adresa
segment
offset
Softvér má neobmedzený prístup ku všetkým pamäťovým miestam a periférnym zariadeniam. Režim neposkytuje nástroje pre ochranu pamäti ani multitasking.

## Slide 14: Výhoda segmentovej organizácie
kratšia adresová časť inštrukcie (obsahuje len offset operandu, bázová adresa je v dohodnutom registri)
oddelenie dátovej a inštrukčnej časti programu
Typy segmentov
kódový – obsahuje strojový kód inštrukcií
dátový – obsahuje dáta
zásobníkový – dáta sa ukladajú od konca segmentu (offset klesá); používa sa:
  pri volaní procedúr – ukladá sa návratová adresa, parametre a lokálne premenné
  na odkladanie medzivýsledkov operácií

## Slide 15: Výpočet lineárnej adresy
Bázová adresa segmentu aj offset ... 16 bitov =>
maximálna veľkosť segmentu je 216 bajtov = 64 kB.
Lineárna adresa = bázová adresa * 16 + offset
bázová adresa
0
15
0000
offset
0
15
lineárna adresa
0
19
+

## Slide 16
Aká je fyzická adresa, ak logická adresa je 020A:1BCD ?
020A0
1BCD
03C6D
Tiež 020B:1BBD,
020C:1BAD, ...
Lineárna adresa
Fyzická adresa
=

## Slide 17: Chránený režim (protected mode)
transformovať veľký logický adresový priestor do obmedzeného fyzického adresového priestoru
multitasking (paralelné spracovanie viacerých úloh) tým, že poskytuje nástroje pre ochranu adresového priestoru procesu pred zásahmi z iných procesov.
Stránkovanie – mechanizmus pre správu pamäti.
Umožňuje:
Bázová adresa segmentu: 32 bitov, offset: 16/32 bitov
Lineárna adresa = bázová adresa + offset
Lineárna adresa
stránkovanie
Fyzická adresa

## Slide 18: Virtuálny režim (virtual mode)
Procesor je v chránenom režime, ale napodobuje reálny režim: 20-bitová lineárna adresa podlieha stránkovaniu.
Do virtuálneho režimu sa procesor prepína napríklad vtedy, keď spracováva DOS-ovskú aplikáciu pod 32-bitovým operačným systémom Windows.

## Slide 19
Long mode
V tomto režime operačný systém alebo aplikácie môžu pristupovať k 64-bitovým registrom.
V podrežime compatibility mode dokáže vykonávať aplikácie písané pre chránený režim.
Nepodporuje 16-bitové aplikácie (treba DOSBox).

## Slide 20
Režim |  | Operačný systém (OS) | Lineárna adresa [b] | Univerzálne registre [b]
Long mode | 64-bit mode | 64-bitový | 64 | 64
 | Compatibility mode |  | 32 | 32
Legacy mode | Protected mode | 32-bitový | 32 | 32
 | Virtual 8086 mode | 32-bitový | 20 | 32
 | Real mode | 16-bitový (štartovací režim pre 16-, 32- a 64-bitový OS) | 20 | 16
Pracovný režim 64-bitového procesora

## Slide 21
Poznámka
16-bitový kód: používa 16-bitové registre a inštrukčnú sadu x86
32-bitový kód: používa 32-bitové registre a inštrukčnú sadu IA-32
64-bitový kód: používa 64-bitové registre a inštrukčnú sadu Intel 64
Notes: IA-32 is the title of the third generation of x86 architecture, first implemented in the Intel 80386 microprocessors in 1985.