## Slide 1: Logické inštrukcie
Vykonávajú logické operácie nad zodpovedajúcimi bitmi operandov. Výsledok uložia do ľavého operandu.
nastavujú príznaky:
  CY a OV na 0
  ZR, PE, PL podľa výsledku operácie
  AC - nedefinovaný

## Slide 2
and register/pamäť, register/pamäť/číslo
Používa sa, keď potrebujeme nastaviť niektorý bit (bity) ľavého operandu na 0. Do pravého operandu uložíme masku, ktorá bude mať v určených bitoch hodnotu 0, v ostatných bitoch hodnotu 1.
  Chceme vynulovať 3. bit registra BL (bit na 4. pozcií):
  and bl,11110111b
  Previesť ASCII kód číslice na hodnotu čísla:
    ‘0’ = 00110000b, ‘1’ = 00110001b, ...
    mov al,’9’ and al,00001111b; ’9’  9

## Slide 3
or register/pamäť, register/pamäť/číslo
Používa sa, keď potrebujeme nastaviť niektorý bit (bity) ľavého operandu na 1. Do pravého operandu uložíme masku, ktorá bude mať v určených bitoch hodnotu 1, v ostatných bitoch hodnotu 0.
  3. bit registra BL chceme nastaviť na 1:
  or bl,00001000b
  Previesť číslo do ASCII kódu:
    mov al,9 or al,110000b; 9  ’9’

## Slide 4
lepšie!
xor register/pamäť, register/pamäť/číslo
Používa sa, keď potrebujeme invertovať niektorý bit (bity) ľavého operandu. Hodnota 1 v maske bity invertuje, 0 ponechá ich pôvodnú hodnotu.
  Chceme invertovať horné 4 bity registra BL:
  mov bl,01010101b xor bl,11110000b ; bl = 10100101b
  Vynulovať register:
mov ecx,0  B9 00 00 00 00
xor ecx,ecx  33 C9

## Slide 5
test register/pamäť, register/pamäť/číslo (logical compare)
logický súčin bez uloženia výsledku
Používa sa, keď chceme zistiť, akú hodnotu má zvolený bit ľavého operandu a podľa toho vetviť výpočet.
  Podľa 3. bitu registra BL:
  test bl,00001000b
  jz Nula; v 3. bite je 0
  Jedna: ...
not register/pamäť (one’s complement negation)
invertuje všetky bity operandu
nemení príznaky

## Slide 6: Inštrukcie pre posuv a rotáciu
Ľavým operandom je register alebo pamäťové miesto (veľkosti bajtu, slova alebo dvojslova), ktorého bity sa posúvajú doprava alebo doľava.
Pravým operandom môže byť konštanta alebo register CL. Pravý operand určuje, o koľko miest sa posunú bity ľavého operandu.

## Slide 7: Inštrukcie pre posuv
nastavujú príznaky:
  CY, OV, ZR, PE, PL podľa výsledku operácie
  AC - nedefinovaný
shl register/pamäť, číslo/CL (shift logical left)
Používajú sa na rýchle násobenie čísiel bez znamienka dvoma, prípadne 4-, 8- a 16-mi.
  shl dx,4; dx = 16*dx
sal register/pamäť, číslo/CL (shift arithmetic left)

## Slide 8
shr register/pamäť, číslo/CL (shift logical right)
celočíselné delenie čísiel bez znamienka dvoma, prípadne 4-, 8- a 16-mi
celočíselné delenie čísiel so znamienkom dvoma, prípadne 4-, 8- a 16-mi.
  mov bl,-4 ; bl = -4 = 11111100b sar bl,1 ; bl = -2 = 11111110b
sar register/pamäť, číslo/CL (shift arithmetic right)

## Slide 9: Inštrukcie pre rotáciu
menia CY a OV
rol register/pamäť, číslo/CL (rotate left)
ror register/pamäť, číslo/CL (rotate right)

## Slide 10
rcl register/pamäť, číslo/CL (rotate left through carry)
Používa sa pri posuvoch operandov uložených vo viac ako 2 slovách. Pretože naraz môžeme posunúť nanajvýš operand dĺžky 32 bitov, musíme posuv dlhších operandov robiť po častiach.
Chceme vynásobiť dvoma premennú VelkeCislo typu qword:
  shl dword ptr VelkeCislo,1 rcl dword ptr VelkeCislo + 4,1
rcr register/pamäť, číslo/CL (rotate right through carry)