## Slide 1: Bezpečnosť vo VoIP
Marek Moravčík

## Slide 2: Čo nás čaká
HTTP digest md5
TLS
DTLS
S/MIME
IPsec
Zabezpečenie médií
  ZRTP, SRTP, RTPC, SRTPC

## Slide 3: HTTP Digest autentifikácia
Autentifikačný mechanizmus založený na HTTP autentifikácii
RFC 7235

## Slide 4: HTTP Digest autentifikácia
Autentifikácia môže byť použitá pri
  Registrácii
  Vytváraní spojenia
  Zmene spojenia
  Ukončení spojenia
Používa správy
  401 (Unauthorized)
  407 (Proxy Authentication Required)
  403 (Forbidden)

## Slide 5: HTTP Digest princíp
Pri vyžadovanej autentifikácii SIP server žiada o poskytnutie údajov
V odpovedi 401 alebo 407 SIP Server poskytuje v hlavičke parametre na výpočet hash funkcie
Klient musí zahrnúť tieto hlavičky v odpovedi
  v hlavičke Authorization + poskytnúť údaje na autentifikáciu, vypočítanú na základe hash funkcie
  Heslo sa vôbec neprenáša

## Slide 6: HTTP Digest princíp

## Slide 7: Parametre autentifikácie
Parameter | Význam
realm | Doména
qop | „Quality of protection“ – hovorí, či je len autentifikácia „auth“, alebo aj integrita „auth-int“
nonce | Náhodný reťazec generovaný serverom
cnonce | Náhodný reťazec generovaný klientom
uri | sip:doména (sip:kis.fri.uniza.sk)
nonceCount | Poradie nonce-u

## Slide 8: 401 Unauthorized
SIP/2.0 401 Unauthorized.
From: "pepe"<sip:pepe@sipxecs.local>;tag=d70e6f7e.
To: "pepe"<sip:pepe@sipxecs.local>;tag=HZ_AcU.
Call-Id: MzFlNzRlMTk5MzBlODAxNTQ5YWFkYjk2NjVhY2IyMTc..
Cseq: 1 REGISTER.
Via: SIP/2.0/TCP 192.168.10.108:29164;branch=z9hG4bK-d8754z-8a70f357ec339608-1---d8754z-;rport=52090;received=158.193.152.64.
Www-Authenticate: Digest realm="sipxecs.local", nonce="4023dcecbf2fda7ec2f8a50233ca8c544cd13c5e", qop="auth".
User-Agent: sipXecs/4.2.1 sipXecs/registry (Linux).
Date: Wed, 03 Nov 2010 10:41:34 GMT.
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, BYE, REFER, OPTIONS, REGISTER, SUBSCRIBE.
Accept-Language: en.
Supported: gruu, path.
Content-Length: 0.
.

## Slide 9: Výpočet odpovede
Hash funkcia – MD5
Ak nie je qop definované:
response=MD5(HA1:nonce:HA2)
  HA1=MD5(username:realm:password)
  HA2=MD5(method:digestURI)

## Slide 10: Výpočet odpovede
Hash funkcia – MD5
Ak qop je definované:
response=MD5(HA1:nonce:nonceCount:clientNonce:qop:HA2)
  HA1=MD5(MD5(username:realm:password):nonce:cnonce)
  HA2=MD5(method:digestURI:MD5(entityBody))

## Slide 11: Register
REGISTER sip:sipxecs.local SIP/2.0.
Via: SIP/2.0/TCP 192.168.10.108:29164;branch=z9hG4bK-d8754z-5b44db1b163a656b-1---d8754z-;rport.
Max-Forwards: 70.
Contact: <sip:pepe@192.168.10.108:29164;rinstance=2bd3dc300ed8a123;transport=TCP>.
To: "pepe"<sip:pepe@sipxecs.local>.
From: "pepe"<sip:pepe@sipxecs.local>;tag=d70e6f7e.
Call-ID: MzFlNzRlMTk5MzBlODAxNTQ5YWFkYjk2NjVhY2IyMTc..
CSeq: 2 REGISTER.
Expires: 3600.
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, NOTIFY, MESSAGE, SUBSCRIBE, INFO.
User-Agent: eyeBeam release 1102q stamp 51814.
Authorization: Digest username="pepe",realm="sipxecs.local",nonce="4023dcecbf2fda7ec2f8a50233ca8c544cd13c5e",uri="sip:sipxecs.local",response="833bb9afc7b58451091273e28648f46b",cnonce="f445ef1e881bd6944ebeb2821d16fa8f",nc=00000001,qop=auth,algorithm=MD5.
Content-Length: 0.
.

## Slide 12: HTTP Digest autentifikácia
+ | -
Heslo nie je plaintext | MitM útoky
Ochrana voči podvrhnutiu relácie | MD5 prelomiteľná slovník. útokmi
Server si pamätá nonce-y | 

## Slide 13: TLS
TLS a jeho predchodca SSL slúžia na šifrovanie dát
Od augusta 2008 – TLS 1.2 (RFC 5246)
Súčasnosť – TLS 1.3 (draft)
Založené na certifikátoch (asymetrické šifrovanie)
Šifrovanie hop-by-hop

## Slide 14: Vsuvka – asymetrické šifrovanie
Privátny + Verejný kľúč
Ak šifrujem jedným kľúčom, dešifrujem druhým
Šifrovanie
  Šifrujem verejným kľúčom
  Dešifruje len vlastník privátneho kľúča
Elektronický podpis
  Šifrujem privátnym kľúčom
  Overí každý mojím verejným kľúčom

## Slide 15: TLS handshake
Klient pošle
  Hello - Typy TLS verzií, podporované šifry, ...
Server pošle
  Hello - Vybraná TLS verzia, šifr.algoritmus, ...
  Certifikát
Klient pošle
  Prípadný certifikát
  Pre-master heslo zašifrované verejným kľúčom
Generovanie zdieľaného hesla

## Slide 16: TLS handshake pokr.
Klient pošle
  „Change cipher spec“
  „Client finished“
Server pošle
  „Server finished“
Komunikácia zabezpečená symetrickým šifrovaním s novým zdieľaným heslom

## Slide 17: Princíp TLS

## Slide 18: Princíp TLS

## Slide 19: TLS
+ | -
Šifrovanie komunikácie | Získanie certifikátu
Autentifikácia odosielateľa | (jemné) zaťaženie systému

## Slide 20: DTLS
Zabezpečuje bezpečnosť pre datagramové protokoly (UDP, DCCP, SCTP)
RFC 4347, RFC 6347
Postavené na TLS
Aplikácia si zabezpečuje:
  Usporiadanie paketov
  Straty
Verzia | DTLS 1.0 | DTLS 1.2
Založená na | TLS 1.1 | TLS 1.2

## Slide 21: DTLS handshake problémy
TLS nedovoľuje dešifrovanie ľubovoľného datagramu (lebo CBC)
  Zákaz prúdových šifier
TLS handshake správy sú posielané spoľahlivo
  Extra časovač na „ClientHello“
Môže dôjsť k fragmentácii
  Správy sú navrhnuté malej veľkosti
  Obsahujú „fragment offset“ a „fragment length“
Reordering
  Obsahuje sequence number

## Slide 22: DTLS
Kde sa môžeme stretnúť?
  Cisco AnyConnect VPN Client
  f5 Networks Edge VPN Client
  Chrome, Opera, Firefox – pre WebRTC
Február 2013 – DTLS bol prelomený
http://www.isg.rhul.ac.uk/~kp/dtls.pdf

## Slide 23: S/MIME
Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions
RFC 5751
Štandard pre PKI a podpisovanie MIME dát
End-To-End šifrovanie
Pôvodne vymysleli v RSA Data Security Inc.

## Slide 24: S/MIME ponúka
Digitálny podpis
  Autentifukáciu
  Integritu
  Nepopierateľnosť pôvodu
Šifrovanie
  Súkromie
  Zabezpečnie dát

## Slide 25: MIME
RFC 2045-9, 4288-9
Podporuje:
  Iné znakové sady ako ASCII (aj v hlavičke)
  Netextové prílohy
  Telo správy pozostávajúce z viacerých častí
MIME zavádza nové hlavičky
Cieľ: nepozmeniť štandardy
Použité v SMTP, HTTP, SIP, JPEG. GIF, ...

## Slide 26: MIME príklad
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary=frontier
This is a message with multiple parts in MIME format.
--frontier
Content-Type: text/plain
This is the body of the message.
--frontier
Content-Type: application/octet-stream
Content-Transfer-Encoding: base64
PGh0bWw+CiAgPGhlYWQ+CiAgPC9oZWFkPgogIDxib2R5PgogICAgPHA+VGhpcyBpcyB0aGUgYm9keSBvZiB0aGUgbWVzc2FnZS48L3A+CiAgPC9ib2R5Pgo8L2h0bWw+Cg==
--frontier--

## Slide 27: Zabezpečenie MIME
Získam certifikát druhej strany
Zašifrujem celú MIME správu a odošlem
Problémy v SIP:
  Via hlavičky musia ostať nad MIME správou

## Slide 28: IPsec
Rodina protokolov popisujúcich spôsob bezpečného prenosu IP paketov
IPsec poskytuje:
  Utajenie obsahu
  Integritu dát
  Autentifikáciu odosielateľa
Používa podprotokoly:
  IKE – Internet Key Exchange pre výmenu kľúčov
  AH – Authentication Header pre autentifikáciu
  ESP – Encapsulating Security Payload pre utajenie obsahu

## Slide 29: AH a ESP v IPsec
AH chráni celý obsah paketu (aj hlavičku)
  Nešifruje
ESP šifruje paket
  Nešifruje hlavičku
AH sa používa zriedkavo, ESP často

## Slide 30: Režimy IPsec
Transportný režim
  Ponechá pôvodnú IP hlavičku
Tunelový režim
  Pridá novú IP hlavičku

## Slide 31: Šifrovanie médií
RTP
SRTP
ZRTP
RTPC
SRTPC

## Slide 32: SRTP
RFC 3711
Ponúka:
  Šifrovanie
  Autentifikáciu
  Integritu
  Nepopierateľnosť pôvodu
  Ochrana pred replay útokom
Pre šifrovanie používa AES

## Slide 33: SRTP
K overeniu správy a ochrane identity HMAC-SHA1
  RFC 2104
  160 bitový tag z hlavičky a payloadu paketu
  Pripojený ku správe
Odvodenie kľúča
  Hlavný kľúč
  Periodicky odvodzované kľúče
Spolieha sa na externú správu kľúčov

## Slide 34: ZRTP
Zimmermann RTP
RFC 6189
Používa SRTP
Nespolieha sa na externý protokol
Používa Diffie-Hellman výmenu kľúčov

## Slide 35: Diffie-Hellman výmena kľúčov

## Slide 36: RTCP
RTP Control Protocol
RFC 3611
Neprenáša dáta
Posiela štatistiky (QoS, straty, round trip time)
Ak RTP beží na porte n
RTCP beží na porte n+1; kde n mod 2 = 0

## Slide 37
Ďakujem za pozornosť
Marek Moravčík
marek.moravcik@fri.uniza.sk
KIS FRI ŽU