## Slide 1: Cvičenie 5
Sniffovanie výmeny správ pri VoIP:
  SIP
  RTP
  DNS, SRV a NAPTR záznamy
  SDP
Ak chceme vedieť či niečo funguje, musíme najprv vedieť ako to funguje !

## Slide 2: Filtre vo Wiresharku
Mám Wireshark záznam.
dns || sip || rtp (resp. OR)
Ako vyfiltrujem iba pakety s danou IP adresou?
ip address == 158.193.139.1
Ako vylúčim z filtra pakety s danou IP adresou?
! ip address == 158.193.139.1
Ako vyfiltrujem iba dns, sip a rtp pakety?

## Slide 3: Wireshark menu pre SIP telefóniu

## Slide 4: Čo sniffovať
teória z prednášok
nil.uniza.sk – search: SIP call flow (rôzne scenáre)
Registrácia:
  Register
  Unauthorized – „Povedz mi kto si“
Rôzne správanie závislé od použitého klienta:
  niektorý klient dá echo.. si registrovaný, niektorý nie
  niekedy klient ostane visieť v niektorom stave
  niekedy nás neregistruje

## Slide 5: DNS sniff
Ako klienta použite Jitsi alebo Xlite a odchyťte Wiresharkom :
  ako sa klient snaží lokalizovať DNS server a zistiť IP adresu servera, ktorý spravuje doménu kis.fri.uniza.sk (kontá 200 až 220)
  zistite či daný klient používa SRV a NAPTR záznamy.
  výmenu SIP správ: Registrer, Unauthorized, Register - s údajmi, ..
Aký filter na to vo Wiresharku použiť?
dns || sip
Čo robiť ak nevidím vo Wiresharku DNS?
clear DNS cache

## Slide 6: Registrácia / Deregistrácia
Aký je rozdiel keď sa klient registruje a keď sa deregistruje?
Ako sa v Jitsi odregistrujem?
offline – klient už viac nebude v databáze, nebude mu možné zavolať
Odchyťte výmenu správ pri deregistrácií
  Register, 200
  Expires = čas, závisí od použitého klienta:
    Jitsi: expires=600, keď končím registráciu a idem preč, tak expires=0

## Slide 7: Neúspešná registrácia
Nasimulujte si neúspešnú registráciu = zle zadané heslo v klientovi a odchyťte výmenu správ pri takejto registrácií.
(V Jitsi treba zmazať konto a vytvoriť nové)
  autorizácia - systém vás bez zadania správneho hesla nepustí
  iné by bolo riešenie s anonymným prístupom
  register 401, unauthorized, register 401, unauthorized, ...
  Heslo je za"hash"ované do MD5 (ľahké heslá sú prelomiteľné brute-force alg.)

## Slide 8: Diagnostika hovoru
INVITE
informačné odpovede: RINGING, TRYING, ..
200 = ak druhá strana príjme hovor
ACKNOWLEDGED = ak ja odpoviem
RTP media stream
BYE = pošle klient ktorý chce ukončiť hovor
200 = odpoveď
Nastavte klienta aby používal iba PCM kodek (PCMxy). Zrealizujte nový hovor a diagnostikujte ho vo Wiresharku, call flow, pokúste sa prehrať odchytený RTP stream priamo vo Wiresharku.

## Slide 9: Diagnostika hovoru

## Slide 10: Nekompatibilné kodeky
Nasimulujte situáciu, v ktorej zrealizujete hovor medzi 2 účastníkmi, ktorých klienti nemajú kompatibilné kodeky.

## Slide 11: Praktické labáky (Switch Port ANalyzer)
Úloha 1
1. zapojenie
2. overenie DHCP, IP komunikácia
3. promiscuote mode VM
4. konfigurácia SPAN
5. overenie monitoringu
Úloha 2 – remote SPAN
(Úloha 3 – VLAN SPAN)