## Slide 1: QoS na prepínačoch

## Slide 2: QoS architektúra prepínačov Catalyst 2960/3560/3750

## Slide 3: QoS architektúra prepínačov
Prepínače Catalyst 2960 a 3560 majú prakticky identickú QoS architektúru
Základná schéma QoS operácií:

## Slide 4: Klasifikácia na vstupe
Klasifikácia vstupných paketov sa realizuje na základe
  Hodnoty IP ToS resp. IP DSCP
  Hodnoty CoS
  ACL
    Non-IP pakety sú vyhodnocované len voči MAC ACL
    IP pakety sú vyhodnocované len voči IP ACL
Klasifikáciou sa paketu prideľuje tzv. QoS label, ktorý vnútorne reprezentuje výsledok klasifikácie pre vnútorné účely prepínača
  Hodnota QoS label sa pri odoslaní paketu prepisuje do DSCP resp. CoS
Dôležitý je tu koncept trust boundary
  Na dôveryhodnom porte priamo prevezmeme hodnotu ToS, DSCP alebo CoS z prijatého paketu
  Na nedôveryhodnom porte realizujeme komplexnú klasifikáciu

## Slide 5: Klasifikácia na vstupe
V prípade dôveryhodného portu akceptujeme QoS značenie v prichádzajúcom pakete
  Sú tu však možné dve značky: CoS a DSCP, ktoré si navzájom môžu odporovať
  Riešenie: dôverujeme iba jednej z týchto značiek, druhú prepínač automaticky „normalizuje“ podľa preddefinovaných prepisových tabuliek

## Slide 6: Proces klasifikácie na vstupe

## Slide 7: Policing a značkovanie na vstupe
Trieda prevádzky môže po klasifikácii prejsť policingom
Výsledok policingu môže byť
  Povoliť prenos paketu, ak neprekračuje kontrakt
  Preznačkovať paket, ak prekračuje kontrakt
  Zahodiť paket, ak prekračuje kontrakt

## Slide 8: Policing a značkovanie na vstupe

## Slide 9: Obsluha frontov na vstupe
Prepínače 2960/3560 (nie 2960-S) majú pred interným ringom dva vstupné fronty plánované SRR sharing mechanizmom
  Podporovaný je len režim sharing, významné sú pomery váh frontov, nie ich absolútne hodnoty
  Jeden z frontov je možné označiť za prioritný (expedite) a definovať jeho garantované prenosové pásmo. SRR bude prednostne obsluhovať prioritný front do úrovne prideleného pásma
  Fronty sú pred preplnením chránené WTD mechanizmom

## Slide 10: Frontový režim Shaped Round Robin
SRR je možné považovať za ďalší vývojový krok WRR
Štatisticky poskytuje rovnaké výsledky, ale vnútorné správanie sa je iné
  SRR vyberá v každom prechode z frontu rovnaký objem dát, avšak k frontom s vyššou váhou sa vracia častejšie, ignorujúc pritom fronty nižšej váhy

## Slide 11: Frontový režim Shaped Round Robin
SRR vedie k plynulejšiemu vyprázdňovaniu frontov
  Namiesto zhlukov dát z jedného frontu dochádza k prekladaniu (interleavingu) dát z rôznych frontov
SRR má dva možné podrežimy
  Shaped RR: front má garantované a trvale vyhradené pásmo, ktoré nemôžu využiť iné fronty. Zároveň je front limitovaný
  Shared RR: front má garantované pásmo, avšak ak ho nevyužíva, môžu ho využiť iné fronty

## Slide 12: Weighted Tail Drop
Weighted Tail Drop je ľahkou modifikáciou základného Tail Drop mechanizmu
  Front má definované rôzne maximálne dĺžky (tzv. prahové hodnoty, threshold values) pre rôzne triedy prevádzky
  Prichádzajúci paket bude akceptovaný, ak je front zaplnený menej, než je stanovená prahová hodnota pre danú triedu prevádzky
  WTD nezahadzuje pakety z frontu, len spôsobuje, že pakety menej dôležitých tried budú pri vstupe do frontu zahodené pri jeho nižšej zaplnenosti

## Slide 13: Obsluha frontov na vstupe

## Slide 14: Obsluha frontov na výstupe
Prepínače 2960/3560 majú za interným ringom pre každý port štyri výstupné fronty plánované SRR mechanizmom
  Je možné zvoliť režim Shaped alebo Shared
    Shaped: front má trvale vyhradené, nezdieľané a limitované pásmo
    Shared: front má garantované pásmo, ktoré môže expandovať
  Front 1 je možné označiť za prioritný (expedite). SRR ho bude obsluhovať, kým ho nevyprázdni, až potom sa začne venovať iným frontom
  Fronty sú pred preplnením chránené WTD mechanizmom

## Slide 15: Obsluha frontov na výstupe

## Slide 16: Konfigurácia QoS nástrojov na prepínačoch 2960/3560

## Slide 17: Východzie nastavenie QoS
Východzím nastavením na prepínačoch 2960/3560 je deaktivovaná podpora QoS
  Porty nie sú dôveryhodné ani nedôveryhodné, nedochádza k prepisom prioritných značiek
  Interne sa všetka prevádzka vyhodnocuje ako best effort
Podpora pre QoS sa aktivuje v globálnom konfiguračnom režime príkazom
mls qos
Switch(config)#

## Slide 18: Overenie stavu konfigurácie QoS
Pred aktiváciou QoS:
Po aktivácii QoS:
Switch# show mls qos
QoS is disabled
QoS ip packet dscp rewrite is enabled
Switch# show mls qos
QoS is enabled
QoS ip packet dscp rewrite is enabled

## Slide 19: Konfigurácia dôveryhodného portu
Dôveryhodný port je port, na ktorom akceptujeme existujúce QoS značenie
  Prepoje medzi prepínačmi
  Port voči dôveryhodným zariadeniam, ktoré sú schopné generovať prioritné značenie
  Port, ktorý je nedôveryhodný, implicitne prepíše všetky prioritné značenia na best effort
Dôverovať môžeme jednej z trojice hodnôt
  DSCP
  IP Precendence (zastaralé, v ďalšom nebudeme uvažovať)
  CoS
Pretože end-to-end sa zachová iba DSCP, vo väčšine prípadov je vhodné zvoliť dôveru na DSCP

## Slide 20: Konfigurácia dôveryhodného portu
Dôveryhodný port sa konfiguruje príkazom
Overenie konfigurácie:
mls qos trust { cos | dscp | ip-precedence }
Switch(config-if)#
Switch# show mls qos interface fa0/24
FastEthernet0/24
trust state: trust dscp
trust mode: trust dscp
trust enabled flag: ena
COS override: dis
default COS: 0
DSCP Mutation Map: Default DSCP Mutation Map
Trust device: none
qos mode: port-based

## Slide 21: Konfigurácia klasifikácie na porte
Porty voči nedôveryhodným zariadeniam nemôžu akceptovať prichádzajúce QoS značky, ale prehodnotiť obsah paketu a stanoviť vlastné značenie
  Na tento účel sa využívajú konštrukty class-map a policy-map aplikované vo vstupnom smere na rozhraniach

## Slide 22: Príklad 1: Výber hlasovej prevádzky
Konfigurácia:
access-class 100 permit udp any any range 16384 32767
!
class-map Voice
match access-group 100
!
policy-map Fa0/24-in
class Voice
set dscp ef
!
interface FastEthernet0/24
service-policy input Fa0/24-in

## Slide 23: Príklad 1: Výber hlasovej prevádzky
Overenie:
Switch# show ip access-list
Extended IP access list 100
10 permit udp any any range 16384 32767
Switch# show class-map
Class Map match-any class-default (id 0)
Match any
Class Map match-all Voice (id 1)
Match access-group 100
Switch# show policy-map
Policy Map Fa0/24-in
Class Voice
set dscp ef

## Slide 24: Príklad 1: Výber hlasovej prevádzky
Overenie (pokr.)
Switch# show mls qos int fa0/24
FastEthernet0/24
Attached policy-map for Ingress: Fa0/24-in
trust state: not trusted
trust mode: not trusted
trust enabled flag: ena
COS override: dis
default COS: 0
DSCP Mutation Map: Default DSCP Mutation Map
Trust device: none
qos mode: port-based

## Slide 25: Príklad 2: Hlasová prevádzka, signalizácia a CAPWAP
Konfigurácia:
access-list 100 permit udp any any range 16384 32767
access-list 100 permit udp any any eq 5060
!
access-list 101 permit udp any any range 5246 5247
!
class-map Voice
match access-group 100
!
class-map CAPWAP
match access-group 101
!
policy-map Fa0/24-in
class Voice
trust dscp
class CAPWAP
set dscp af11
!
interface FastEthernet0/24
service-policy input Fa0/24-in

## Slide 26: Príklad 2: Hlasová prevádzka, signalizácia a CAPWAP
Overenie:
Switch# show ip access-lists
Extended IP access list 100
10 permit udp any any range 16384 32767
20 permit udp any any eq 5060
Extended IP access list 101
10 permit udp any any range 5246 5247
Switch# show class-map
Class Map match-all CAPWAP (id 2)
Match access-group 101
Class Map match-all Voice (id 1)
Match access-group 100
Switch# show policy-map
Policy Map Fa0/24-in
Class Voice
trust dscp
Class CAPWAP
set dscp af11

## Slide 27: Príklad 3: Prevádzka z konkrétnej IP siete
Konfigurácia
ip access-list extended V10
permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any
!
class-map FromV10
match access-group name V10
!
policy-map Fa0/15-in
class FromV10
set dscp af11
!
interface FastEthernet0/15
service-policy input Fa0/15-in

## Slide 28: Príklad 3: Prevádzka z konkrétnej IP siete
Overenie:
Switch# show ip access-lists
Extended IP access list V10
10 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any
Switch# show class-map
Class Map match-all FromV10 (id 2)
Match access-group name V10
Switch# show policy-map
Policy Map Fa0/15-in
Class FromV10
set dscp af11
Switch# show mls qos interface fa0/15
FastEthernet0/15
Attached policy-map for Ingress: Fa0/15-in
trust state: not trusted
trust mode: not trusted
trust enabled flag: ena
COS override: dis
default COS: 0
DSCP Mutation Map: Default DSCP Mutation Map
Trust device: none
qos mode: port-based

## Slide 29: Vstupný policing
Pomocou vstupného policingu je možné obmedziť objem vchádzajúcej prevádzky istého druhu
  Policing predstavuje horný limit objemu akceptovanej vstupnej prevádzky danej triedy
  Pomocou policingu nevytvárame garanciu minimálneho pásma, ale maximálny limit, ktorý prevádzka danej triedy nemôže prekročiť
  Typicky je policing vhodný na „umravnenie“ agresívnejších tokov

## Slide 30: Príklad: Obmedzenie objemu HTTP prevádzky
Konfigurácia:
ip access-list extended HTTP
permit tcp any eq 80 any
permit tcp any eq 443 any
!
class-map HTTP
match access-group name HTTP
!
policy-map Fa0/1-in
class HTTP
police 1000000 8000 exceed-action drop
!
interface FastEthernet0/1
service-policy input Fa0/1-in

## Slide 31: Mapovanie tried do výstupných frontov
Východzie mapovanie:
V prípade nutnosti zmena mapovania:
Switch# show mls qos maps dscp-output-q
Dscp-outputq-threshold map:
d1 :d2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
------------------------------------------------------------
0 : 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01
1 : 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 03-01 03-01 03-01 03-01
2 : 03-01 03-01 03-01 03-01 03-01 03-01 03-01 03-01 03-01 03-01
3 : 03-01 03-01 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01
4 : 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 04-01 04-01
5 : 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01
6 : 04-01 04-01 04-01 04-01
mls qos srr-queue output dsc-map queue id d1 d2 d3 ...
Switch(config)#

## Slide 32: Nastavenie váh a režimov výstupných frontov
Váhy a režimy výstupných frontov sa nastavujú na každom porte individuálne
Východzie nastavenie
  Front 1 nie je nastavený ako prioritný (expedite)
  Front 1 pracuje v režime Shaped
  Fronty 2, 3, 4 pracujú v režime Shared
Switch# show mls qos int fa0/2 queueing
FastEthernet0/2
Egress Priority Queue : disabled
Shaped queue weights (absolute) : 25 0 0 0
Shared queue weights : 25 25 25 25
The port bandwidth limit : 100 (Operational Bandwidth:100.0)
The port is mapped to qset : 1

## Slide 33: Konfigurácia váh výstupných frontov v režime Shaped
Váhy frontov v režime Shaped sa nastavujú na konkrétnom rozhraní príkazom
  Prevrátené hodnoty váh w1, w2, w3, w4 stanovujú percentuálny podiel jednotlivých frontov na kapacite výstupného rozhrania (ich suma musí byť <=1)
  Váhy sa chápu v absolútnom vyjadrení
Príklad: Fronty majú mať podiel v pomere 50%, 25%, 12.5%, 12.5% (0.5=1/2, 0.25=1/4, 0.125=1/8)
srr-queue bandwidth shape w1 w2 w3 w4
Switch(config-if)#
srr-queue bandwidth shape 2 4 8 8
Switch(config-if)#

## Slide 34: Konfigurácia váh výstupných frontov v režime Shared
Ak má front pre režim Shaped nastavenú váhu 0, bude pracovať v režime Shared
  Ak je obsluha frontov zmiešaná (niektoré Shaped, iné Shared), potom v režime Shaped majú pracovať prvé fronty
Príklad:
  Všetky fronty pracujú v režime Shared
  Váhy frontov sú 2/22, 4/22, 8/22, 8/22
srr-queue bandwidth shape 0 0 0 0
srr-queue bandwidth share 2 4 8 8
Switch(config-if)#

## Slide 35: Konfigurácia prioritného frontu na výstupnom rozhraní
Front 1 môže byť prehlásený za prioritný front
  Plánovač bude vyberať rámce z tohto frontu, pokým nebude celkom prázdny, až potom sa bude venovať ostatným frontom
  Váha prioritného frontu bude ignorovaná
Konfigurácia:
priority-queue out
Switch(config-if)#